Tehniskie noteikumi lietus ūdens pārsūknēšanas mezgla rekonstrukcijai pēc adreses Višķu ielā 21D, Daugavpilī.

1. Atbildīgajiem būvdarbu vadītājiem ūdensapgādes un kanalizācijas nozarē obligāti jābūt sertificētiem saskaņā ar MK noteikumiem Nr.610 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi”, kā arī saskaņā ar MK noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”, augstāk minētiem speciālistiem obligāti jābūt apdrošinātiem ar būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi.

2. Darba procesā ievērot visas celtniecības normas un tehnoloģijas.

3.Būvdarbu veikšanas laikā pielietot Latvijā sertificētus celtniecības materiālus. Visiem materiāliem jābūt sertifikātam, kas apliecina, ka produkcija atbilst drošības un kvalitātes prasībām, saskaņā ar LR standartiem un normatīviem dokumentiem.

4. Būvdarbus veikt saskaņā ar LR spēkā esošo likumdošanu.

5. Veikt teritorijas, kurā paredzēta būvniecība, apsekošanu.

6. Pirms finanšu piedāvājuma sastādīšanas obligāti patstāvīgi apmeklēt objektu (pēc līguma noslēgšanas ar pretendentu, ja rodas jautājumi par darbu ainām vai apjomiem, tie netiks ņemti vērā).

7. Darbu veikšanas laikā nodrošināt kārtību darba vietās. Pēc darbu pabeigšanas uzkopt darba vietas. Pēc celtniecības darbu pabeigšanas izpildīt piegulošas teritorijas atjaunošanu.

8. Izstrādāt tāmes aprēķinu lietus ūdens pārsūknēšanas mezgla rekonstrukcijai. Tāmi sastādīt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.

9. Būvdarbu izpildīšanas laikā sastādīt segto darbu pieņemšanas aktus, pieaicināt SIA “DDzKSU” pasūtītāja pārstāvjus darbu pieņemšanai un segto darbu pieņemšanas aktu parakstīšanai.

10. Veikto darbu kvalitātes garantijas laiks – 3 gadi.

11. Darbu veikšanas termiņš – 30 dienas (kalendārās) no līguma parakstīšanas brīža.

12. Visiem samontētajiem cauruļvadiem pirms pievienošanas pie pilsētas komunikācijām veikt skalošanu un hidraulisko pārbaudi.

13. Izpilddokumentāciju veikt atbilstoši spēkā esošiem normatīviem. Darbus un to izpilddokumentāciju nodot SIA “DDzKSU” un atbilstošām organizācijām.

14. Jautājumu gadījumā celtniecības procesā griezties SIA “DDzKSU”, kontaktpersona: SIA “DDzKSU” RTD vadītājs Nikolajs Petkevičs, tālr. 654-34043, 27013981.

Pielikumā: tehniskie dati uz 4lp.

SIA „DDzKSU”

RTD vadītājs 					          N.Petkevičs