UZAICINĀJUMS PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI

Daugavpilī

2021.gada 24.augustā

## Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2021/231P

„Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Alejas ielā 12, Daugavpilī, arhitektoniski – mākslinieciskā izpēte un būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana fasādes restaurācijai ar autoruzraudzību (būvniecības ieceres realizācijas gadījumā)”

- Pasūtītājs

# SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālrunis: 654 07260

Fakss:    654 38872

E-pasts:  oksana.solovjova@ddzksu.lv

Mājas lapā: www.ddzksu.lv

Kontaktpersona iepirkuma jautājumos – iepirkumu speciāliste Oksana Solovjova, tālr.28110290

Kontaktpersona tehniskajos jautājumos – RTD ēku būvinženiere Nadežda Gaļimska, tālr.654 07272

- Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Alejas ielā 12, Daugavpilī, arhitektoniski – mākslinieciskā izpēte un būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana fasādes restaurācijai ar autoruzraudzību (būvniecības ieceres realizācijas gadījumā) (2.pielikums).

3.	Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, personīgi SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, 303.kabinetā vai uz e-pastu ar drošu elektronisko parakstu.

4.	Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2021.gada 2.septembrim plkst. 14:00.

Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un atdod vai nosūta atpakaļ Pretendentam. Pasūtītājs neparedz piedāvājumu atsaukšanu un grozīšanu. Pretējā gadījumā Pasūtītājs neatver un neizskata pretendenta piedāvājumus.

5.	Paredzamais līguma izpildes termiņš: 120 (viens simts divdesmit) darba dienas no līguma noslēgšanas dienas.

6.	Pretendentam jābūt reģistrētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā un Būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgos reģistros ārvalstīs.

7.	Piedāvājumā jāiekļauj:

  - pretendenta  rakstisks iesniegums par dalību iepirkumā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu  (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts – 1.pielikums);

  - pretendenta būvspeciālistu profesionālo kompetenci apliecinošo dokumentu kopijas  kas saskaņā ar esošajiem normatīvajiem aktiem nepieciešami tehniskajā specifikācijā (darba uzdevumā) noteikto darbu veikšanai un šo speciālistu apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību konkrēta līguma izpildei, ja viņi nav reģistrēti pretendenta būvkomersantu reģistrā;

  - pretendenta rakstisks apliecinājums, ka pretendentam ir pieredze iepirkuma priekšmetā minēto pakalpojumu sniegšanā ar informāciju par būtiskākiem sniegtajiem pakalpojumiem iepriekšējo trīs gadu periodā. Aprakstā norādīt pasūtītāju, izpildītāju, īsu līguma priekšmeta aprakstu, līguma izpildes gadu vai laikposmu, līguma summu un kontaktpersonu, kā arī norādīt vai pakalpojums ir pienācīgi pabeigts.

  - pretendenta un pretendenta speciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polišu kopijas vai, ja tādu nav, pretendenta apliecinājums, ka, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, viņš pēc pakalpojuma līguma slēgšanas nekavējoties veiks pretendenta un speciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar noteikto normatīvajos aktos apdrošināšanas kārtību;

  - finanšu piedāvājums (3. pielikums) iesniedzams atbilstoši darba uzdevumam. Cena jānorāda euro un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma izpildi. Izmaksas jānorāda  EUR bez  PVN;

  - Ja piedāvājumu iesniedz drukātā veidā, tad vienā eksemplārā, lapas cauršūtas, numurētas un aizzīmogotas. Piedāvājums ir jāiesniedz aizlīmētā aploksnē. Visiem pretendenta sagatavotajiem dokumentiem un to atvasinājumiem ir jābūt noformētiem Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.

8. Pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai mājas lapā par konkrēto iepirkumu. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

9. Paziņojums par rezultātiem tiks publicēts mājas lapā: www.ddzksu.lv.

10.	Līgums tiks noslēgts pēc līguma cenas saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem un būvdarbu līguma parakstīšanas gadījumā.

11.	Izraudzītajam pretendentam 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma saņemšanas dienas jāparaksta tas un jānogādā atpakaļ pasūtītājam uz juridisko adresi. Pēc šī termiņa notecējuma pasūtītājs ir tiesīgs noslēgt iepirkuma līgumu ar nākošo pretendentu.

Pielikumā: 1. Pieteikums dalībai iepirkumā (veidlapa);

2. Tehniskais uzdevums/darba uzdevums;

3. Finanšu piedāvājums (veidlapa).

4. Objekta apsekošanas akts (4.pielikums).

Iepirkumu speciāliste 							Oksana Solovjova

Solovjova  28110290

1.pielikums

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2021/231P

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

„Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Alejas ielā 12, Daugavpilī, arhitektoniski – mākslinieciskā izpēte un būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana fasādes restaurācijai ar autoruzraudzību (būvniecības ieceres realizācijas gadījumā)”,

identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2021/231P

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> **

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Faktiskā adrese |  |
| Bankas rekvizīti: nosaukums |  |
| Kods |  |
| Konta numurs |  |
| Tālrunis, fakss: |  |
| E-pasts |  |
| Kontaktpersona |  |

1. Uzņēmuma direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1.1. Iepazinās ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ. Nr. 41503002485 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Alejas ielā 12, Daugavpilī, arhitektoniski – mākslinieciskā izpēte un būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana fasādes restaurācijai ar autoruzraudzību (būvniecības ieceres realizācijas gadījumā)” (ID.Nr. SIA DDZKSU 2021/231P) dokumentāciju, t.s. tehnisko (darba) uzdevumu un piekrīt visiem iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām, garantē attiecīgo prasību izpildi.

1.2. Apņemas izpildīt visas iepirkuma dokumentācijā un attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

1.3. Apliecina, ka pieteikuma izstrādāšana tiks veikta atbilstoši tehniskās specifikācijas (darba uzdevuma) prasībām.

1.4. Apliecina, ka izstrādājot finanšu piedāvājumu patstāvīgi apsekojām objektu un iepazināmies ar būvniecības ieceres dokumentāciju.

1.5. Piekrīt SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” Finanšu piedāvājuma izsniegšanai dzīvojamās mājas Alejas ielā 12, Daugavpilī, dzīvokļu īpašniekiem izskatīšanai.

1.6. Ja attiecībā uz iepirkuma priekšmetu nepieciešams ievērot komercnoslēpumu, pretendents to norāda savā piedāvājumā.

1.7. Piedāvājums ir spēkā 180 dienas no noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

2. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

2.1.     ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā

darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu

termiņam tas būs likvidēts.

Personas ar paraksta tiesībām:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.

2.pielikums

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2021/231P

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS TEHNISKĀS DOKUMENTĀCIJAS IZSTRĀDĀŠANAI

1.Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Alejas ielā 12, Daugavpilī, arhitektoniski - mākslinieciskā izpēte;

2.Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Alejas ielā 12, Daugavpilī, fasādes restaurācijai.

Būvniecības ieceres realizācijas gadījumā, nodrošināt autoruzraudzību būvdarbu veikšanai

Tehniskās dokumentācijas izstrādātājiem ir jābūt sertificētiem saskaņā ar MK noteikumiem Nr.169 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi”, kā arī saskaņā ar MK noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”, izstrādātājiem obligāti ir jābūt apdrošinātiem ar būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi.

| 1. | Tehnisko dokumentāciju nosaukums | 1.Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Alejas ielā 12, Daugavpilī, arhitektoniski - mākslinieciskā izpēte; 2.Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Alejas ielā 12, Daugavpilī, fasādes restaurācijai |
| --- | --- | --- |
| 2. | Objekta adrese | Alejas ielā 12, Daugavpilī |
| 3. | Būves veids | Atjaunošana vai pastiprināšana/pārbūve; |
| 4. | Būves grupa | II (MK 500) |
| 5. | Objekta funkcija un parametri | Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja (kadastra apzīmējums 05000017806001); Ēka ir vietējās nozīmes piemineklis-valsts aizsardzības Nr.4740 Parametri : Ēkas kopējā platība: 374,3m2; Būvtilpums: 4813,0m3; Apbūves laukums: 374,3m2; Konstrukcija (pamatojoties uz inventarizācijas lietas datiem): Pamati – dzelzsbetona, lentveida; Ārsienas – ķieģeļu mūris; Pārsegumi – koka; Jumta segums – šīfera loksnes; Stāvu skaits: 3 virszemes /1 pazemes; Ēkai ieeju daudzums: 2. Ieejas; Esošās ēkas galvenais lietošanas veids atbilstoši būvju klasifikācijai: kods - 1122 - triju vai vairāk dzīvokļu mājas. |
| 6. | Ēkas īpašnieks | Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Alejas ielā 12, Daugavpilī, dzīvokļu un telpu īpašnieki |
| 7. | Pasūtītājs | SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” (SIA “DDzKSU”) |
| 8. | Pasūtītāja atbildīgais pārstāvis | SIA “DDzKSU” ražošanas tehniskās daļas ēku būvinženiere Nadežda Gaļimska, tālr.: 654-07272,e-pasts: nadezda.galimska@ddzksu.lv SIA “DDzKSU” ražošanas tehniskās daļas ēku būvinženiere (projektētāja) Rasita Latkovska, tālr.: 654-07272, e-pasts: rasita.latkovska@ddzksu.lv, SIA “DDzKSU” 1.Namu apsaimniekošanas iecirkņa ēku būvinženiere Irina Krapunova, tālr.: 654-25441,e-pasts: irina.krapunova@ddzksu.lv |
| 9. | Objekta foto fiksācija | Att.Nr.1. Ēkas izvietojuma shēma Att.Nr.1 - Ēkas izvietojuma shēma Att.Nr.2 - Ēkas ārējais izskats no Alejas ielas puses Att.Nr.3 - Ēkas ārējais izskats no pagalma puses |
| 10. | Izpēte | -AMI (Arhitektoniski - mākslinieciskā izpēte) |
| 11. | Būvniecības ieceres dokumentācijas sastāvs: | - SA (Skaidrojošais apraksts); - AR (Arhitektūras risinājumi); - BK (Būvkonstrukcijas)-ja nepieciešams; - DOP (Darbu organizācijas projekts); - BA (Būvdarbu apjomu saraksts). |
| 12. | Arhitektoniski - mākslinieciskā izpēte | Ēkas arhitektoniski - mākslinieciskā izpēte Mērķis: Konstatēt ēkas galvenās saglābjamās arhitektoniskas un mākslinieciskās vērtības , kā arī apdraudētos un remontējamos apdares un konstruktīvos elementus I.Ēkas vēsturiskā izpēte. Arhīvu, pieejamās literatūras un bibliogrāfijas materiālu apsekošana. Ēkas būvvēstures izklāsts. Saglabājušos vēsturisko foto materiālu kopijas. II. Ēkas arhitektoniskā uzmērīšana. Veikt ēkas arhitektoniski - arheoloģisko uzmērīšanu fasādēm, ja nepieciešams - visu stāvu (t.sk. pagraba, jumta un bēniņu) plāni, fasādes, galvenie griezumi. Plānojumu uzmērīt pēc triangulācijas metodes, visās telpās fiksēt diagonāles. Griezumiem un fasādēm piemērot atskaites horizontu (“nulles līniju”) un piemērot Latvijas normālā augstuma sistēmā (LAS-2000,5).Uzmērījumi mērogā 1:50 vai 1:100, detaļas (raksturīgie būvgaldniecības izstrādājumi, profilējumi u.c.) 1:1, 1:2, 1:5,1:10,1:20 atkarībā no nepieciešamības. III. Ēkas arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija. Konstatēto vēsturisko būvelementu uzskaitījums, kultūrvēsturiskais novērtējums: fasādes būvgaldniecības izstrādājumi - logi, vitrīnas logi, ārdurvis u.c.; fasādes elementi – lietusūdens novadīšanas sistēma, dekoratīvie elementi u.c.; grīdas – parketa, dēļu grīdas, flīžu grīdas, vienlaidu klājuma grīdas u.c. (ja nepieciešams); apkures, vēdināšanas objekti – visu veidu krāsnis, kamīni, radiatori un to piederumi vai daļas (ja nepieciešams); ūdensapgādes u.c. tehniskie objekti vai to daļas (ja nepieciešams); iebūvētas mēbeles vai to daļas (ja nepieciešams); vēsturiskie apgaismes ķermeņi un elektroiekārtas (ja nepieciešams); jebkuri dekora un dizaina elementi (ja nepieciešams); Veikt visu kultūrvēsturisko nozīmīgo elementu dokumentēšanu: foto fiksāciju, gabarītu fiksāciju, saglabātības un tehniskā stāvokļa aprakstu, apsvērumus par tā atrašanās vietas un izcelsmes autentiskumu ēkas kontekstā. Proti: 1. Tekstuāla informācija par objektu kopumā; 2. Izpētei pakļauto daļu aprakstu; 3. Izpētē iegūtās informācijas aprakstu: Par ēkas būvapjoma kopējo arhitektoniski-māksliniecisko kompozīciju un tās stilistisko vērtību pa būvperiodiem; Par ēkas fasādes arhitektoniski - māksliniecisko kompozīciju un tās stilistisko vērtību pa būvperiodiem; Par ēkas plānojumu un funkcionālo izmantošanu, izmaiņām tajā un tās stilistisko vērtību pa būvperiodiem; Par ēkas fasādes daļām arhitektoniski-māksliniecisko kompozīciju un tās stilistisko vērtību, pārveidojumiem un datējumiem pa būvperiodiem; Par materiālu, kādā objekts būvēts pa būvperiodiem; Par fasādes apdari un tās izmaiņām. Izpētē ir jānoskaidro apdares tipi, veidi un paraugi, veicot zondāžas objektā (ja nepieciešams), kā arī tos analizēt un datēt, izmantojot iespējamās ķīmiskās, fiziskās un citas metodes (ja nepieciešams). Ēkas fasādei jākonstatē slāņu toņi pa būvperiodiem un krāsojuma slāņu kompozīcijas arhitektoniski-mākslinieciskā vērtība; 4. Grafiskie dokumenti : Grafiskie materiāli, parādot teritorijas un ēku plānus (ja nepieciešams), fasādes, griezumus (ja nepieciešams ), ēkas fasādes daļas un detaļas tādā apjomā ,lai paskaidrotu izpētē konstatētos faktus un attēlotu informāciju par objekta arhitektoniskajām un mākslinieciskajām vērtībām; Fotofiksācija - veikt ēkas fasādes, visu vēsturiski vērtīgo, ēkas būvperiodus raksturojošā būvgaldniecības un fasādes elementu, fotofiksāciju un anotēšanu. Fotoattēlu lokalizāciju norādīt fotofiksācijas shēmās; Grafiskie materiāli plānos, fasādēs un griezumos vai citos attēlos jāizgatavo mērogā, kurā grafiski vislabāk iespējams parādīt izpētē konstatēto. Grafiskajos materiālos izmantotajiem apzīmējumiem jāsniedz skaidrojums lapas malā vai uz atsevišķas sējumā ievietotas lapas. Grafiskajā materiālā ar atsevišķiem apzīmējumiem jānorāda atsegumu būvdetaļu un fotofiksācijas vietas. 5. Secinājumus, slēdzienus un ieteikumus: Secinājumi, sniedzot ēkas esošā arhitektoniski-mākslinieciskā materiāla kultūrvēsturisko novērtējumu; Rekomendācijas par ēkas arhitektoniski-mākslinieciskās vērtības saglabāšanu kopumā un norādīt tās vērtīgās detaļas, kuru zaudēšana, pārveidošana vai aizvākšana no objekta ir pilnīgi nepieļaujama; Izpētes rezultātā atklāto vērtīgā konstruktīvo, arhitektonisko un apdares būvdetaļu kompozīcijas atspoguļojums fasādēs un atrašanās vietas plānos (ja nepieciešams) ar datējumu; Ja būs jāveic krāsojuma zondāžas, arhitektoniski - mākslinieciski vērtīgās krāsu kompozīcijas atspoguļojums fasādēs un atrašanās vietas plānos (ja nepieciešams) ar datējumu. |
| 13. | Būvniecības ieceres dokumentācijā paredzēt: | Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi veikt saskaņā ar arhitektoniski - mākslinieciskās izpētes rekomendācijām: Būvniecības ieceres dokumentācijās nav atļauts norādīt konkrētā ražotāja materiālu nosaukumu, atļauts norādīt tikai paredzētā materiāla īpašības, vai pie katras materiāla minēšanas, iekavās uzrakstīt –“vai ekvivalents”. 1. SA (Skaidrojošais apraksts): Izstrādāt aprakstu par paredzētiem būvniecības ieceres dokumentācijā restaurācijas darbiem un tehnoloģijām, obligāti pievienot fotofiksāciju. 1.2. AR (Arhitektūras risinājumi): Ēkas fasādes ar restaurējamiem elementiem (ar izmēriem, virsotnes atzīmēm) un krāsu risinājumiem; Ēkas stāvu plānus ar restaurējamiem elementiem (tikai ja nepieciešams); Ēkas fasādes restaurējamos elementus proti: 1. Fasādes būvgaldniecības izstrādājumu (logi, vitrīnas logi, ārdurvis u.c.) detalizētie rasējumi (skices) ar specifikāciju; 2.Fasādes dekoratīvo elementu restaurācijas detalizētie rasējumi (skices) ar specifikāciju; Un citus nepieciešamos mezglus saskaņā ar AMI prasībām (arī pēc Pasūtītāja lūguma); Materiālu specifikāciju. 1.3. BK (Būvkonstrukcijas): Ja būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšanas gaitā, rodas nepieciešamība restaurējamo elementu pastiprināšanai/pārbūvei, kuri attiecas pie ēkas nesošām konstrukcijām, vai jebkādu elementu restaurācija skar ēkas nesošās konstrukcijas (maiņas slodzes, stiprināšanas princips u.c.), vai citos gadījumos, būvniecības ieceres dokumentācijā paredzēt būvkonstrukcijas sadaļu. Proti: Pastiprināmo vai pārbūvējamo elementu pastiprināšanas vai pārbūves shēmas (precizēt projektēšanas gaitā); Pastiprināmo vai pārbūvējamo elementu nepieciešamo mezglu detalizāciju (precizēt projektēšanas gaitā); Un citus nepieciešamos griezumus, mezglus u.c. (arī pēc Pasūtītāja lūguma); Materiālu specifikāciju. Visiem izstrādātiem mezgliem jāatbilst dotā objekta esošajām konstrukcijām. Obligāti paredzēt: Demontāžas apjoms; Pielietot Latvijā sertificētus apdares un celtniecības materiālus. 1.4.DOP (Darbu organizācijas projekts): Skaidrojošo aprakstu. Skaidrojošajā aprakstā raksturo vispārējos un speciālos būvniecības apstākļus, iespējamos sarežģījumus un īpatnības, pamato būvdarbu kopējo ilgumu, kā arī norāda svarīgākos vides aizsardzības pasākumus un ieteikumus kvalitātes kontroles nodrošināšanai būvlaukumā, darba aizsardzības plānu utt. Būvdarbu ģenerālplānu. Būvdarbu ģenerālplānos atzīmē esošās ēkas, pagaidu būves, būvmašīnu, arī montāžas celtņu izvietojumu un pārvietošanās ceļus, reperus un piesaistu asu nostiprināšanas vietas, inženiertīklus (elektroenerģijas, ūdens, siltuma un citu resursu inženiertīklus), norādot pastāvīgās un pagaidu pieslēgšanās vietas, kā arī būvizstrādājumu un konstrukciju izkraušanas laukumus. Gājēju aizsardzības jumtiņus (ar to konstruktīviem risinājumiem atsevišķā lapā, ja nepieciešams ); 1.5. BA (Būvdarbu apjomu saraksts): Būvdarbu apjomiem jābūt sastādītiem atbilstoši konkrētiem būvdarbiem un apjomus norāda atbilstošā būvdarbu veidam mērvienībā. Sastādīt, kā atsevišķu dokumentu Microsoft Excel vai Microsoft Word formātā. |
| 14. | Tehniskās dokumentācijas izstrādi veikt saskaņā: | SIA “DDzKSU” projektēšanas uzdevumu; Apsekošanas rezultātiem (TAA); NKMP uzziņu par kultūras pieminekļu aizsardzības prasībām ēkas Alejas ielā 12, Daugavpilī, atjaunošanas būvprojekta izstrādei; Tehniskiem noteikumiem no citām iestādēm (ja tie ir nepieciešami); LR “Būvniecības likums"; MK 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”; MK 529 “Ēku būvnoteikumi”; LBN 202-18 “Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana”; LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība”; LBN 211-15 “Dzīvojamās ēkas”; LBN 203-15 “Betona būvkonstrukciju projektēšana”; LBN 204-14 “Tērauda būvkonstrukciju projektēšana”; LBN 206-14 “Koka būvkonstrukciju projektēšana”; MK 92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”; MK Nr. 143 “Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā”; Darba aizsardzības likums; MK 749 “Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos”; MK Nr. 660 “Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība”; MK 238 “Ugunsdrošības noteikumi”; MK. Nr.400 “Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā”; Daugavpils pilsētas domes 2016. gada 10.martā pieņemtos saistošos noteikumus Nr.5 “Saistošie noteikumi par Daugavpils pilsētas teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu”; Ar citu LR spēka esošo likumdošanu. |
| 15. | Tehnisko noteikumu pieprasījums | Ja tie ir nepieciešami (precizēt projektēšanas darbu gaitā), no atbildīgajiem iestādēm (patstāvīgi BIS sistēmā). |
| 16. | Arhitektoniski - mākslinieciskās izpētes saskaņojums | Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldi; SIA “DDzKSU”; Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departaments (ja nepieciešams); |
| 17. | Būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņojums ar | Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldi; SIA “DDzKSU”; Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta Galveno mākslinieci; Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departaments; Ar atbildīgajām iestādēm - ja nepieciešams; Ar trešajām personām, kuru tiesības tiek skartas – ja nepieciešams; |
| 18. | Īpaši noteikumi | Tehnisko dokumentāciju jāizstrādā tādā detalizācijas pakāpē, lai pēc tās varētu nepārprotami izpildīt būvdarbus; Tehniskās dokumentācijas izstrādāšanas gaitā ar Pasūtītāju saskaņot konkrētas izvēlētās iekārtas, materiālus un tehniskos risinājumus; Tehniskās dokumentācijas izstrādāšanas gaitā, darba uzdevumā var tikt veikti precizējumi pēc saskaņošanas ar Pasūtītāju. Piedāvājuma cenā ir jāņem vērā jebkādi citi darbi, ietverot visus darbus, kuri nav ietverti darba uzdevumā un/vai ir nepieciešami darbu nodrošināšanai. Ja arī kāds darbs nav īpaši uzsvērts, tad pretendentam, ņemot vērā tā profesionālo pieredzi, ir jāievērtē visus darbus, kas vajadzīgi tehniskās dokumentācijas funkcionēšanai, būvniecībai un pilnīgai nodošanai ekspluatācijā. Nekāda papildus maksa par neuzskaitītiem darbiem netiek atzīta. Pirms finanšu piedāvājuma sastādīšanas, pastāvīgi apmeklēt objektu, veikt esošo konstrukciju vizuālo apsekošanu. Pēc iepirkuma noslēgšanas iebildumi par esošo konstrukciju tehniskā stāvokļa neatbilstību, netiks pieņemti; Tehniskās dokumentācijas izstrādāšanu Uzņēmējam veikt par saviem līdzekļiem (objekta apsekošana, pacelšanas mehānismu pielietošana objekta apsekošanai (ja nepieciešams) utt. ). Piekļuvi dzīvokļos (ja nepieciešams), nodrošina Pasūtītājs, tikai savas kompetences ietvaros; Obligāti pirms tehniskās dokumentācijas izveidošanas BIS sistēmā, saskaņot risinājumus ar Pasūtītāja pārstāvjiem. |
| 19. | Tehniskās dokumentācijas nodošana: | 2. izdrukātos eksemplāros; PDF formātā – Visai būvniecības iecerei ir jābūt apvienotai vienā failā vai sadalītai pa daļām AMI, SA, AR, BK, DOP, BA, (visām daļas lapām ir jābūt apvienotām kopā), iesniegt CD diskā vai nosūtīt uz e-pastu rasita.latkovska@ddzksu.lv) vai nadezda.galimska@ddzksu.lv; DWG, WORD formātos – iesniegt CD diskā vai nosūtīt uz e-pastu rasita.latkovska@ddzksu.lv) vai nadezda.galimska@ddzksu.lv; |
| 20. | Līguma noslēgšanas gadījumā tiks izsniegti sekojošie dokumenti: | Dzīvojamās mājas Alejas ielā 12, Daugavpilī, zemes robežu plāna kopija – izdrukātā veidā 1 eksemplārs vai digitālā veidā (pēc būvniecības ieceres izstrādātāja vēlēšanās); Dzīvojamās mājas Alejas ielā 12, Daugavpilī, Daugavpils pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma kopija - izdrukātā veidā 1 eksemplārs vai digitālā veidā (pēc būvniecības ieceres izstrādātāja vēlēšanās); Dzīvojamās mājas Alejas ielā 12, Daugavpilī, telpu grupas tehniskās inventarizācijas lietas ar inventarizācijas plāniem kopija - izdrukātā veidā 1 eksemplārs vai digitālā veidā (pēc būvniecības ieceres izstrādātāja vēlēšanās); Dzīvojamās mājas Alejas ielā 12, Daugavpilī, dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokola kopija - izdrukātā veidā 1 eksemplārs vai digitālā veidā (pēc būvniecības ieceres izstrādātāja vēlēšanās); |
| 21. | Darbu izpildes laiks | 120 (simts divdesmit) darba dienas no līguma noslēgšanas dienas |
| 22. | Pielikumā | 1.TAA (tehniskās apsekošanas atzinums) - atzinumu izstrādāja SIA “NEOFORM” no 2021.gada 14 jūlija; 2.NKMP uzziņa par kultūras pieminekļu aizsardzības prasībām ēkas Alejas ielā 12, Daugavpilī, atjaunošanas būvprojekta izstrādei. |

3.pielikums

Piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2021/231P

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

„Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Alejas ielā 12, Daugavpilī, arhitektoniski – mākslinieciskā izpēte un būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana fasādes restaurācijai ar autoruzraudzību (būvniecības ieceres realizācijas gadījumā)”,

identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2021/231P

Iepazinušies ar iepirkuma „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Alejas ielā 12, Daugavpilī, arhitektoniski – mākslinieciskā izpēte un būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana fasādes restaurācijai ar autoruzraudzību (būvniecības ieceres realizācijas gadījumā)”, ID Nr.SIA DDZKSU 2021/231P prasībām, piedāvājam ievērojot darba uzdevumā noteiktas prasības un Latvijas Republikas normatīvos aktus attiecīgajā jomā, veikt darba uzdevumu par šādu summu:

| Nr. | Iepirkuma nosaukums | Līgumcena euro bez PVN | Līgumcena euro ar PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dzīvojamās mājas Alejas ielā 12, Daugavpilī, arhitektoniski – mākslinieciskā izpēte |  |  |
| 2. | Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Alejas ielā 12, Daugavpilī, fasādes restaurācijai |  |  |
| 3. | Autoruzraudzības pakalpojumi |  |  |
| KOPĀ: |  |  |

Mēs apliecinām, ka:

- Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

- Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajās specifikācijas norādītās prasības.

- Piedāvājuma summā iekļautas visas pretendenta paredzamās izmaksas un visi likumdošanā paredzētie nodokļi un nodevas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvai pakalpojumu izpildei.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

4.pielikums

Piedāvājuma iesniegšanai

# Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2021/231P

# Objekta apsekošanas AKTS

„Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Alejas ielā 12, Daugavpilī, arhitektoniski – mākslinieciskā izpēte un būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana fasādes restaurācijai ar autoruzraudzību (būvniecības ieceres realizācijas gadījumā)”,

identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2021/231P

Pasūtītājs: SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Pretendents: ____„________________”, reģ. Nr.________________________

Pretendenta pārstāvis ar savu parakstu apliecina, ka:

1) tika veikta apsekošana;

2) darbu sastāvs un apjoms ir skaidrs un pietiekošs kvalitatīviem darbiem;

3) piedāvātajā cenā tiks iekļauti visi izdevumi, kas ir nepieciešami kvalitatīvu darbu izpildei;

4) iebildumu par darbu apjomu nav.

| Objekta adrese | Datums (dd.mm.gg.) | Pretendenta pārstāvis (vārds, uzvārds, paraksts) | SIA “DDzKSU” pārstāvis (vārds, uzvārds, paraksts) |
| --- | --- | --- | --- |

# Text boxes

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”

Reģ. Nr. 41503002485

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417,

tālr.654-07260, fakss 654-38872

e-pasts: pasts@ddzksu.lv