UZAICINĀJUMS PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI

Daugavpilī

2022.gada 7.janvārī

## Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2022/011P

„Automātisko spiediena krituma regulatoru iegāde”

- Pasūtītājs

# SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālrunis: 654 07260

Fakss:    654 38872

E-pasts:  oksana.solovjova@ddzksu.lv

Mājas lapā: www.ddzksu.lv

Kontaktpersona – iepirkumu speciāliste Oksana Solovjova, tālr.28110290

Kontaktpersona tehniskajos jautājumos – izpilddirektors Nikolajs Petkevičs, tālr. 27026269

- Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Automātisko spiediena krituma regulatoru iegāde.

3.	Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, personīgi SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, pie administratora (1.stāvā) iepriekš pieteicoties pa tālr. 654 34919 vai uz e-pastu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.

4. Ja piedāvājumu iesniedz drukātā veidā, tad vienā eksemplārā, lapas cauršūtas, numurētas un aizzīmogotas. Piedāvājums ir jāiesniedz aizlīmētā aploksnē. Visiem pretendenta sagatavotajiem dokumentiem un to atvasinājumiem ir jābūt noformētiem Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.

5. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2022.gada 20.janvārim plkst. 14:00.

Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un atdod vai nosūta atpakaļ Pretendentiem.

6. Paredzamais līguma izpildes termiņš: 12 (divpadsmit) mēneši no līguma noslēgšanas dienas.

7. Pretendentam jābūt reģistrētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

8. Pretendentam jābūt pieredzei iepirkuma priekšmeta līdzīga rakstura preces piegādei.

9. Piedāvājumā jāiekļauj:

- pretendenta  rakstisks pieteikums par dalību iepirkumā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu  (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts – 1.pielikums);

- informāciju par būtiskākajām veiktajām piegādēm iepriekšējo triju gadu laikā, kas raksturo 7.punktā prasīto pieredzi ierakstīt zemāk esošajā tabulā:

| Nr. p.k. | Pasūtītāja nosaukums, tālrunis | Līguma darbības termiņš | Līgumcena (bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- |

- Tehniskais un finanšu piedāvājums saskaņā ar 3.pielikumu. Cena jānorāda euro un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, piegādes izmaksas, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma izpildi. Izmaksas jānorāda  EUR bez PVN.

10. Paziņojums par rezultātiem tiks publicēts mājas lapā: www.ddzksu.lv.

11. Izraudzītajam pretendentam 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma saņemšanas dienas jāparaksta tas un jānogādā atpakaļ pasūtītājam uz juridisko adresi. Pēc šī termiņa notecējuma pasūtītājs ir tiesīgs noslēgt iepirkuma līgumu ar nākošo pretendentu.

Pielikumā: 1. Pieteikums dalībai iepirkumā (veidlapa);

2. Tehniskā specifikācija (darba uzdevums).

3. Tehniskais un finanšu piedāvājums (veidlapa).

Iepirkumu speciāliste	                                                 		 	Oksana Solovjova

Solovjova 28110290

1.pielikums

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2022/011P

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

„Automātisko spiediena krituma regulatoru iegāde”

identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2022/011P

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> **

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Faktiskā adrese |  |
| Bankas rekvizīti: nosaukums |  |
| Kods |  |
| Konta numurs |  |
| Tālrunis, fakss: |  |
| E-pasts |  |
| Kontaktpersona |  |

1. Uzņēmuma direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1.1. Iepazinās ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ. Nr. 41503002485 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „Automātisko spiediena krituma regulatoru iegāde”, (ID.Nr. SIA DDZKSU 2022/011P) dokumentāciju, t.s. tehnisko (darba) uzdevumu un piekrīt visiem iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām, garantē attiecīgo prasību izpildi.

1.2. Apņemas izpildīt visas iepirkuma dokumentācijā un attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

1.3. Apliecina, ka piedāvātās preces ir sertificētas un atbilst Latvijas Republikas standartiem un normatīvajos aktos noteiktām prasībām;

1.4. Apliecina, ka piegādāto preču garantijas termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši no preces pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīža.

1.5. Piedāvājums ir spēkā 180 dienas no noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

2. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

2.1. ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts.

Personas ar paraksta tiesībām:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.

2.pielikums

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2022/011P

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Automātiskais spiediena krituma regulators

(Cabero CRD 122D 2311 25/150-15T; Cabero CRD 122D 2311 25/150-20T; Cabero CRD 122D 2311 25/150-25T;  Cabero CRD 122D 2311 25/150-32T

Cabero CRD 122D 2311 25/150-40T  vai analogs)

| Tehniskie raksturojumi | Cabero CRD 122D 2311 25/150- |
| --- | --- |
|  | 15T 20T 25T 32T 40T |
| Pielietojums | Centralizētā siltumapgāde |
| Darba vide | Šķidrums (apkures ūdens) |
| Nominālais spiediens; Pn [bar] | 25 |
| Maksimālais diferencialais spiediens, Pdif [bar] | 16 |
| Maksimālā darba temperatuūra; [0C] | +150 |
| Minimālā darba temperatuūra; [0C] | +2 |
| Pieslēguma tips | Vītnes |
| Diametrs | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 |
| Savienojuma garums L1; [mm] | 146 | 149 | 160 | 193 | 207 |
| Kvs; [m3/h] | 5.0 | 8.0 | 10 | 15 | 21 |
| Diferenciālā spiediena iestātīšanas diapazons; Δp [kPa] | 15-70 |

- Paredzamais apjoms: līdz līgumsummas vērtības pēc pasūtījumiem sasniegšanai. Prece tiek pasūtīta pēc nepieciešamības.

- Piegādātājs nodrošina iespēju iepirkt preces pa daļām saskaņā ar pasūtījumu. Piegādātājs nodrošina preču piegādi Pasūtītajam uz adresi: Satiksmes ielā 2A, Daugavpils. Piegādātājs izpilda katru pasūtījumu 5 (piecu) darba dienu laikā no elektroniski (uz e-pastu) nosūtīta vai personīgi iesniegta pasūtījuma saņemšanas dienas.

- Pretendents tehniskajā un finanšu piedāvājumā norāda piedāvātās preces nosaukumu, izmēru, ražotāja nosaukumu un citas īpašības.

3.pielikums

Piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2022/011P

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

„Automātisko spiediena krituma regulatoru iegāde”

identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2022/011P

Tehniskais un FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

1. Iepazinušies ar iepirkuma „Automātisko spiediena krituma regulatoru iegāde”, ID Nr. SIA DDZKSU 2022/011P prasībām, piedāvājam 12 (divpadsmit) kalendāro mēnešu laikā saskaņā ar līguma nosacījumiem piegādāt tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošu preci par šādu cenu:

| Nr. p.k. | Piedāvātās preces nosaukums un detalizēts apraksts (izmērs, īpašības, ražotājs) | Mērvienība | Daudzums | Piedāvātā cena par vienu vienību EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Automātiskais spiediena krituma regulators Cabero CRD 122D 2311 25/150-15T vai analogs | gab. | 1 |  |
|  | Automātiskais spiediena krituma regulators Cabero CRD 122D 2311 25/150-20T vai analogs | gab. | 1 |  |
|  | Automātiskais spiediena krituma regulators Cabero CRD 122D 2311 25/150-25T vai analogs | gab. | 1 |  |
|  | Automātiskais spiediena krituma regulators Cabero CRD 122D 2311 25/150-32T vai analogs | gab. | 1 |  |
|  | Automātiskais spiediena krituma regulators Cabero CRD 122D 2311 25/150-40T vai analogs | gab. | 1 |  |
| Kopsumma |  |

Garantējam Jums:

- Nodrošināt iespēju veikt piegādes pa daļām saskaņā ar pasūtījumu.

- Piegādāt pasūtījumu 5 (piecu) darba dienu laikā no pasūtījuma vai akcepta saņemšanas dienas.

Mēs apliecinām, ka:

- Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

# Text boxes

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”

Reģ. Nr. 41503002485

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417,

tālr.654-07260, fakss 654-38872

e-pasts: pasts@ddzksu.lv