UZAICINĀJUMS PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI

Daugavpilī

2022.gada 20.janvārī

## Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2022/021P

„Būvniecības ieceres dokumentācijas  izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Valkas ielā 5, Daugavpilī, ārsienu un cokolu siltināšanai ar autoruzraudzību būvdarbu veikšanai (būvniecības ieceres realizācijas gadījumā)”

- Pasūtītājs

# SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālrunis: 654 07260

Fakss:    654 38872

E-pasts:  oksana.solovjova@ddzksu.lv

Mājas lapā: www.ddzksu.lv

Kontaktpersona iepirkuma jautājumos – iepirkumu speciāliste Oksana Solovjova, tālr.28110290

Kontaktpersona tehniskajos jautājumos – RTD vadītāja Tatjana Pučinska, tālr.654 07272, ēku būvinženiere Nadežda Gaļimska, tālr. 654 07275

- Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Būvniecības ieceres dokumentācijas  izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Valkas ielā 5, Daugavpilī, ārsienu un cokolu siltināšanai ar autoruzraudzību būvdarbu veikšanai (būvniecības ieceres realizācijas gadījumā) (2.pielikums).

3.	Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, personīgi SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, pie administratora (1.stāvā) iepriekš pieteicoties pa tālr. 654 34919 vai uz e-pastu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.

4.	Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2022.gada 2.februārim plkst. 14:00.

Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un atdod vai nosūta atpakaļ Pretendentam. Pasūtītājs neparedz piedāvājumu atsaukšanu un grozīšanu. Pretējā gadījumā Pasūtītājs neatver un neizskata pretendenta piedāvājumus.

5.	Paredzamais līguma izpildes termiņš: 100 (viens simts) darba dienas no līguma noslēgšanas dienas.

6.	Pretendentam jābūt reģistrētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā un Būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgos reģistros ārvalstīs.

7.	Piedāvājumā jāiekļauj:

  - pretendenta  rakstisks iesniegums par dalību iepirkumā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu  (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts – 1.pielikums);

  - pretendenta būvspeciālistu profesionālo kompetenci apliecinošo dokumentu kopijas  kas saskaņā ar esošajiem normatīvajiem aktiem nepieciešami tehniskajā specifikācijā (darba uzdevumā) noteikto darbu veikšanai un šo speciālistu apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību konkrēta līguma izpildei, ja viņi nav reģistrēti pretendenta būvkomersantu reģistrā;

  - pretendenta rakstisks apliecinājums, ka pretendentam ir pieredze iepirkuma priekšmetā minēto pakalpojumu sniegšanā ar informāciju par būtiskākiem sniegtajiem pakalpojumiem iepriekšējo trīs gadu periodā. Aprakstā norādīt pasūtītāju, izpildītāju, īsu līguma priekšmeta aprakstu, līguma izpildes gadu vai laikposmu, līguma summu un kontaktpersonu, kā arī norādīt vai pakalpojums ir pienācīgi pabeigts.

  - pretendenta un pretendenta speciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polišu kopijas vai, ja tādu nav, pretendenta apliecinājums, ka, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, viņš pēc pakalpojuma līguma slēgšanas nekavējoties veiks pretendenta un speciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar noteikto normatīvajos aktos apdrošināšanas kārtību;

  - finanšu piedāvājums (3. pielikums) iesniedzams atbilstoši darba uzdevumam. Cena jānorāda euro un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma izpildi. Izmaksas jānorāda  EUR bez  PVN;

  - Ja piedāvājumu iesniedz drukātā veidā, tad vienā eksemplārā, lapas cauršūtas, numurētas un aizzīmogotas. Piedāvājums ir jāiesniedz aizlīmētā aploksnē. Visiem pretendenta sagatavotajiem dokumentiem un to atvasinājumiem ir jābūt noformētiem Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.

8. Pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai mājas lapā par konkrēto iepirkumu. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

9. Paziņojums par rezultātiem tiks publicēts mājas lapā: www.ddzksu.lv.

10.	Līgums tiks noslēgts pēc līguma cenas saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem un būvdarbu līguma parakstīšanas gadījumā.

11.	Izraudzītajam pretendentam 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma saņemšanas dienas jāparaksta tas un jānogādā atpakaļ pasūtītājam uz juridisko adresi. Pēc šī termiņa notecējuma pasūtītājs ir tiesīgs noslēgt iepirkuma līgumu ar nākošo pretendentu.

Pielikumā: 1. Pieteikums dalībai iepirkumā (veidlapa);

2. Tehniskais uzdevums/darba uzdevums;

3. Finanšu piedāvājums (veidlapa).

4. Objekta apsekošanas akts (4.pielikums).

Iepirkumu speciāliste 								Oksana Solovjova

Solovjova  28110290

1.pielikums

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2022/021P

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

„Būvniecības ieceres dokumentācijas  izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Valkas ielā 5, Daugavpilī, ārsienu un cokolu siltināšanai ar autoruzraudzību būvdarbu veikšanai (būvniecības ieceres realizācijas gadījumā)”,

identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2022/021P

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> **

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Faktiskā adrese |  |
| Bankas rekvizīti: nosaukums |  |
| Kods |  |
| Konta numurs |  |
| Tālrunis, fakss: |  |
| E-pasts |  |
| Kontaktpersona |  |

1. Uzņēmuma direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1.1. Iepazinās ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ. Nr. 41503002485 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „Būvniecības ieceres dokumentācijas  izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Valkas ielā 5, Daugavpilī, ārsienu un cokolu siltināšanai ar autoruzraudzību būvdarbu veikšanai (būvniecības ieceres realizācijas gadījumā)”, (ID.Nr. SIA DDZKSU 2022/021P) dokumentāciju, t.s. tehnisko (darba) uzdevumu un piekrīt visiem iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām, garantē attiecīgo prasību izpildi.

1.2. Apņemas izpildīt visas iepirkuma dokumentācijā un attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

1.3. Apliecina, ka pieteikuma izstrādāšana tiks veikta atbilstoši tehniskās specifikācijas (darba uzdevuma) prasībām.

1.4. Apliecina, ka izstrādājot finanšu piedāvājumu patstāvīgi apsekojām objektu un iepazināmies ar būvniecības ieceres dokumentāciju.

1.5. Piekrīt SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” Finanšu piedāvājuma izsniegšanai dzīvojamās mājas Valkas ielā 5, Daugavpilī, dzīvokļu īpašniekiem izskatīšanai.

1.6. Ja attiecībā uz iepirkuma priekšmetu nepieciešams ievērot komercnoslēpumu, pretendents to norāda savā piedāvājumā.

1.7. Piedāvājums ir spēkā 180 dienas no noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

2. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

2.1.     ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā

darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu

termiņam tas būs likvidēts.

Personas ar paraksta tiesībām:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.

2.pielikums

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2022/021P

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

Būvniecības ieceres dokumentācijas  izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Valkas ielā 5, Daugavpilī, ārsienu un cokolu siltināšanai

Būvniecības ieceru realizācijas gadījumā, nodrošināt autoruzraudzību būvdarbu veikšanai

Būvniecības ieceres izstrādātājam ir jābūt sertificētiem saskaņā ar MK noteikumiem Nr.169 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi”, kā arī saskaņā ar MK noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”, izstrādātājiem obligāti ir jābūt apdrošinātiem ar būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi.

| 1. | Būvniecības ieceres dokumentācijas nosaukums | Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Valkas ielā 5, Daugavpilī, ārsienu un cokolu siltināšana un krāsošana |
| --- | --- | --- |
| 2. | Objekta adrese | Valkas ielā 5, Daugavpilī |
| 3. | Būves veids | Atjaunošana |
| 4. | Būves grupa | III (MK 500) |
| 5. | Objekta funkcija un parametri | Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja (kadastra apzīmējums 05000030810001); Parametri : Būves ekspluatācijas uzsākšanas gads: 1977; Ēkas platība: 4975,1m2; Būvtilpums: 17089m3; Apbūves laukums: 686,8m2; Konstrukcija: Pamati – dzelzsbetona ; Ārsienas – keramzītbetona paneļi Pārsegumi – dzelzsbetona; Jumta konstrukcija segums – savienotājs dzelzsbetona jumts ar ruļļu segumu (2019. gadā pabeigtas jumta seguma nomaiņas būvdarbi); Stāvu skaits: 9 virszemes /1 pazemes; Ēkai ieeju daudzums: 2. ieejas; Esošās ēkas galvenais lietošanas veids atbilstoši būvju klasifikācijai: kods - 11220104 - Daudzdzīvokļu 6-9 stāvu mājas. |
| 6. | Ēkas īpašnieks | Daudzdzīvokļu dzīvojamā mājas Valkas ielā 5, Daugavpilī, dzīvokļu īpašnieki |
| 7. | Pasūtītais | SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” (SIA “DDzKSU”) |
| 8. | Pasūtītāja atbildīgais pārstāvis | SIA “DDzKSU” ražošanas tehniskas daļas ēku būvinženiere Nadežda Gaļimska, tālrunis: 654-07275, e-pasts: nadezda.galimska@ddzksu.lv; SIA “DDzKSU” ražošanas tehniskās daļas vadītāja Tatjana Pučinska, tālrunis: 654-07272, e-pasts: tatjana.pucinska@ddzksu.lv SIA “DDzKSU” 3.Namu apsaimniekošanas iecirkņa ēku būvinženiere Irīna Komar , tālr.: 654-37044,e-pasts: irina.komar@ddzksu.lv. |
| 9. | Projektēšanas stadija | Atjaunošana |
| 10. | Objekta fotofiksācija | Att.Nr.1. ēkas izvietojuma shēma Att.Nr.2. ēkas galvenā fasāde no Valkas ielas puses Att.Nr.3. ēkas fasāde no pagalma puses Att.Nr.4. ēkas gala fasāde no 18. novembra ielas puses Att.Nr.5. ēkas gala fasāde no Strādnieku ielas puses |
| 11. | Būvniecības iecerēs sastāvs: | - SA (Skaidrojošais apraksts); - Situācijas plānu; - AR (Arhitektūras risinājumi); - DOP (Darbu organizācijas projekts); - BA (Būvdarbu apjomu saraksts); - Ēkas pagaidu energosertifikātu. |
| 12. | Būvniecības ieceres dokumentācijā paredzēt: | 1. SA (Skaidrojošais apraksts): Pirms projektēšanas darbu uzsākšanas apsekot objektu, novērtēt esošo ārsienu tehnisko stāvokļi, jumta parapetu esošo apdari (projektējamā siltināšanas vietā) un uzrakstīt atzinumu par paveikto apsekošanu, obligāti pievienot fotofiksāciju; Ārsienas siltinātāja biezumu, cokola siltinātāja biezumu un dziļumu aprēķināt saskaņā ar LBN 002-19 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” (pievienot aprēķinu) un LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība” prasībām, siltināšanas laikā nedrīkst pasliktināt ventilēšanas apstākļus. Izstrādāt aprakstu par paredzētiem būvniecības iecerē atjaunošanas darbiem un tehnoloģijām. 2. Situācijas plānu: Izstrādāt uz zemes robežu plānā ar tiklu izvietošanas shēmu (tiks izsniegts ar Pasūtītāju ) situācijas plānu ar sabojāto elementu atjaunošanu pēc būvniecības darbiem (aizsargapmale, asfaltbetona segums, zāliens utt.). Situācijas plānu saskaņot ar nepieciešamām iestādēm; 3. AR (Arhitektūras risinājumi): Ēkas ārsienu rasējumus ar krāsu risinājumiem un atjaunojamiem elementiem (ar izmēriem, virsotnes atzīmēm); Paredzēt kopējo risinājumu ēkai lodžiju aizstiklošanai; Fasādes un cokola siltināšanai izstrādāt visus nepieciešamos mezglus proti : Ārsienas un cokola siltināšanas mezglu(us) ar aizsargapmales /asfaltbetona seguma atjaunošanu (ar elementu izmēriem). Projekta izstrādāšanas laikā, paredzēt esošo restu nomaiņu esošām pagraba ventilācijas caurumiem; Siltināšanas mezglu (us) pie jumta parapetiem (ar elementu izmēriem). Veikt esošo parapetu apdares nomaiņu (ja nepieciešams) skārda apdares elementiem, projektējamās siltināšanas aizsargāšanai (skārda apdares elementu atsevišķa detalizācija ar izmēriem); Siltināšanas mezglus pie logiem, bēniņu ventilācijas restēm, pie ēkas ieejam (lieveni, jumtiņi), pagraba restēm, bedrēm, lodžijās (pie lodžijas plātnēm, logiem) (ar elementu izmēriem). Veikt esošo palodžu nomaiņu uz skārda palodzēm ar turētajiem (ja nepieciešamas) projektējamās siltināšanas aizsargāšanai; Paredzēt risinājumus lodžiju norobežojošas konstrukcijas apdarei; Un citus nepieciešamus mezglus (arī pēc Pasūtītāja lūguma). Obligāti paredzēt: Ārsienu un cokola virsmas un to elementu remontu pirms siltināšanas darbiem; Ārsienu paneļu šuvju hermatizāciju (vietās , kur tas ir nepieciešams); Ārsienu un cokolu plaisu remontu; Esošās skārda apdares demontāžu (jumta parapetiem, palozēs utt.); Pielietot Latvijā sertificētus apdares un celtniecības materiālus. 4.DOP (Darbu organizācijas projekts): Skaidrojošo aprakstu. Skaidrojošajā aprakstā raksturo vispārējos un speciālos būvniecības apstākļus, iespējamos sarežģījumus un īpatnības, pamato būvdarbu kopējo ilgumu, kā arī norāda svarīgākos vides aizsardzības pasākumus un ieteikumus kvalitātes kontroles nodrošināšanai būvlaukumā, darba aizsardzības plānu utt. Būvdarbu ģenerālplānu. Būvdarbu ģenerālplānos atzīmē esošās ēkas, pagaidu būves, būvmašīnu, arī montāžas celtņu izvietojumu un pārvietošanās ceļus, reperus un piesaistu asu nostiprināšanas vietas, inženiertīklus (elektroenerģijas, ūdens, siltuma un citu resursu inženiertīklus), norādot pastāvīgās un pagaidu pieslēgšanās vietas, kā arī būvizstrādājumu un konstrukciju nokraušanas laukumus. Gājēju aizsardzības jumtiņus (ar to konstruktīviem risinājumiem atsevišķā lapā, ja nepieciešams ), statnes; 5.BA (Būvdarbu apjomu saraksts) : Būvdarbu apjomiem jābūt sastaditeim atbilstoši konkrētiem būvdarbiem un apjomus norada atbilstoša būvdarbu veidam mērvienībā; Sadalīt apjomus uz divām daļām – ārsienu siltināšanai un cokolu siltināšanai; Sastādīt, ka atsevišķo dokumentu Microsoft Excel vai Microsoft Word formātā. PIEZĪMES: Fasādes siltināšanas krāsu, logu palodžu skārda apdares krāsu, jumta parapetu skārda apdares krāsu pirms projektēšanas darbu uzsākšanas obligāti saskaņot ar Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta Galveno mākslinieci; Būvniecības ieceri izstrādāt saskaņā ar materiāla montāžas tehnoloģijas, ETAG 004 prasībām, izmantojot ETICS siltumizolācijas sistēmas profilus un papildelementus, kā arī energoefektīvāko siltuma saglabāšanas principu. Stiprināšanas dibeļiem jābūt sertificētiem saskaņā ar ETAG 014 prasībām, ar maziem siltuma zudumiem; Būvniecības ieceres dokumentācijā nav atļauts noradīt konkrēta ražotāja materiālu nosaukumu, atļauts noradīt tikai paredzēta materiāla īpašības, vai pie katras materiāla minēšanas, iekavas uzrakstīt –„vai ekvivalents”. |
| 13. | Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi veikt saskaņā: | SIA “DDzKSU” projektēšanas uzdevumu; Apsekošanas rezultātiem; Tehniskiem noteikumiem no citām iestādēm (ja tie ir nepieciešami); LR “Būvniecības likums”; MK 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”; MK 529 “Ēku būvnoteikumi”; LBN 202-18 “Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana”; LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība”; LBN 200-21 “Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs”; LBN 002-19 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”; LBN 003-19 “Būvklimatoloģija”; MK 92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”; MK Nr. 143 Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā; Darba aizsardzības līkums; MK 749 “Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos”; MK Nr. 660 “Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība”; MK 238 “Ugunsdrošības noteikumi”; MK. Nr.400 “Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā”; Daugavpils pilsētas domes 2016. gada 10.martā pieņemtos saistošos noteikumus Nr.5 „Saistošie noteikumi par Daugavpils pilsētas teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu”; Ar citu LR spēka esošo likumdošanu. |
| 14. | Tehnisko noteikumu pieprasījums | SIA “TET” – ja nepieciešams (patstāvīgi BIS sistēmā) ; SIA “Baltkom” – ja nepieciešams (patstāvīgi BIS sistēmā); SIA “Daugavpils ūdens” – ja nepieciešams (patstāvīgi BIS sistēmā); PAS “Daugavpils siltumtīkli” – ja nepieciešams (patstāvīgi BIS sistēmā); AS “Sadales tikls” – ja nepieciešams (patstāvīgi BIS sistēmā); AS “GASO” – ja nepieciešams (patstāvīgi BIS sistēmā); Daugavpils komunāla saimniecības pārvalde – ja nepieciešams (patstāvīgi BIS sistēmā); No citām iestādēm (ja tie ir nepieciešami) (patstāvīgi BIS sistēmā). |
| 15. | Būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņojums | SIA “DDzKSU”; Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta Galveno mākslinieci; Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departaments; SIA “TET” – ja nepieciešams; SIA “Baltkom” – ja nepieciešams; SIA “Daugavpils ūdens” – ja nepieciešams; PAS “Daugavpils siltumtīkli” – ja nepieciešams; AS “Sadales tīkls” – ja nepieciešams; AS “GASO” – ja nepieciešams; Daugavpils komunāla saimniecības pārvalde-ja nepieciešams; No citām iestādēm - ja ir nepieciešams; Ar trešajām personām, kuru tiesības tiek skartas – ja nepieciešams; |
| 16. | Īpaši noteikumi | Būvniecības ieceri jāizstrādā tādā detalizācijas pakāpē, lai pēc tā varētu nepārprotami izpildīt būvdarbus; Projektēšanas gaitā ar Pasūtītāju saskaņot konkrētas izvēlētās iekārtas, materiālus un tehniskos risinājumus; Projektēšanas gaitā, projektēšanas uzdevumā var tikt veikti precizējumi pēc saskaņošanas ar Pasūtītāju. Piedāvājuma cenā ir jāņem vērā jebkādi citi projektēšanas darbi, ietverot visus projektēšanas darbus, kuri nav ietverti projektēšanas uzdevumā un/vai ir nepieciešami darbu nodrošināšanai. Ja arī kāds darbs nav īpaši uzsvērts, tad pretendentam, ņemot vērā tā profesionālo pieredzi, ir jāievērtē visi projektēšanas darbi, kas vajadzīgi būvniecības ieceres funkcionēšanai, būvniecībai un pilnīgai nodošanai ekspluatācijā. Nekāda papildus maksa par neuzskaitītiem darbiem netiek atzīta. Projekta izstrādāšanu Uzņēmējam veikt par saviem līdzekļiem (objekta apsekošana, pacelšanas mehānismu pielietošana objekta apsekošanai (ja nepieciešamas) utt. ). Pirms finanšu piedāvājuma sastādīšanas, patstāvīgi apmeklēt objektu, veikt esošo konstrukciju vizuālo apsekošanu, pieradīt fotofiksāciju, apsekošanas akta parakstīšanas laikā ar SIA „DDzKSU” pārstāvi. Pēc iepirkuma noslēgšanas iebildumi par esošo konstrukciju tehniskā stāvokļa neatbilstību netiks pieņemti. |
| 17. | Būvniecības ieceres nodošana: | 2 izdrukāti eksemplāri; PDF formātā – Visai būvniecības iecerei ir jābūt apvienotai viena failā vai sadalītai pa daļām SA, Situācijas plāns , AR, DOP, BA, pagaidu energosertifikāts (visām daļas lapām ir jābūt apvienotām kopā), sniegt CD diskā vai nosūtīt uz e-pastu nadezda.galimska@ddzksu.lv); DWG, WORD formātos – sniegt CD diskā vai nosūtīt uz e-pastu nadezda.galimska@ddzksu.lv); |
| 18. | Līguma noslēgšanas gadījumā tiks izsniegti sekojošie dokumenti: | Dzīvojamās mājas Valkas ielā 5, Daugavpilī, zemes robežu plāna kopija – izdrukātā veidā 1 eksemplārs vai digitālā veidā (pēc būvniecības ieceres izstrādāja vēlēšanās); Dzīvojamās mājas Valkas ielā 5, Daugavpilī, Daugavpils pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma kopija - izdrukātā veidā 1 eksemplārs vai digitālā veidā (pēc būvniecības ieceres izstrādāja vēlēšanās); Dzīvojamās mājas Valkas ielā 5, Daugavpilī, kadastra objekta identifikācijas informācijas bloka ar inventarizācijas plāniem kopija- izdrukātas veida 1 eksemplārs vai digitālā veidā (pēc būvniecības ieceres izstrādāja vēlēšanās); Dzīvojamās mājas Valkas ielā 5, Daugavpilī, dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokola kopija - izdrukātā veidā 1 eksemplārs vai digitālā veidā (pēc būvniecības ieceres izstrādāja vēlēšanās); Zemes robežu plānu ar tīklu izvietošanas shēmu DWG formātā. |
| 19. | Darbu izpildes laiks | 100 (simts) darba dienas no līguma noslēgšanas dienas |

3.pielikums

Piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2022/021P

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

„Būvniecības ieceres dokumentācijas  izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Valkas ielā 5, Daugavpilī, ārsienu un cokolu siltināšanai ar autoruzraudzību būvdarbu veikšanai (būvniecības ieceres realizācijas gadījumā)”,

identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2022/021P

Iepazinušies ar iepirkuma „Būvniecības ieceres dokumentācijas  izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Valkas ielā 5, Daugavpilī, ārsienu un cokolu siltināšanai ar autoruzraudzību būvdarbu veikšanai (būvniecības ieceres realizācijas gadījumā)”, ID Nr.SIA DDZKSU 2022/021P prasībām, piedāvājam ievērojot darba uzdevumā noteiktas prasības un Latvijas Republikas normatīvos aktus attiecīgajā jomā, veikt darba uzdevumu par šādu summu:

| Nr. | Iepirkuma nosaukums | Līgumcena euro bez PVN | Līgumcena euro ar PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Valkas ielā 5, Daugavpilī, ārsienu un cokolu siltināšanai |  |  |
| 2. | Autoruzraudzības pakalpojumi |  |  |
| KOPĀ: |  |  |

Mēs apliecinām, ka:

- Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

- Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajās specifikācijas norādītās prasības.

- Piedāvājuma summā iekļautas visas pretendenta paredzamās izmaksas un visi likumdošanā paredzētie nodokļi un nodevas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvai pakalpojumu izpildei.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

4.pielikums

Piedāvājuma iesniegšanai

# Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2022/021P

# Objekta apsekošanas AKTS

„Būvniecības ieceres dokumentācijas  izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Valkas ielā 5, Daugavpilī, ārsienu un cokolu siltināšanai ar autoruzraudzību būvdarbu veikšanai (būvniecības ieceres realizācijas gadījumā)”,

identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2022/021P

Pasūtītājs: SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Pretendents: ____„________________”, reģ. Nr.________________________

Pretendenta pārstāvis ar savu parakstu apliecina, ka:

1) tika veikta apsekošana;

2) darbu sastāvs un apjoms ir skaidrs un pietiekošs kvalitatīviem darbiem;

3) piedāvātajā cenā tiks iekļauti visi izdevumi, kas ir nepieciešami kvalitatīvu darbu izpildei;

4) iebildumu par darbu apjomu nav.

| Objekta adrese | Datums (dd.mm.gg.) | Pretendenta pārstāvis (vārds, uzvārds, paraksts) | SIA “DDzKSU” pārstāvis (vārds, uzvārds, paraksts) |
| --- | --- | --- | --- |

# Text boxes

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”

Reģ. Nr. 41503002485

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417,

tālr.654-07260, fakss 654-38872

e-pasts: pasts@ddzksu.lv