UZAICINĀJUMS PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI

Daugavpilī

2022.gada 16.februārī

## Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2022/033P

„Metāla durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Aleksandra ielā 10,  Daugavpilī, saskaņā ar skici”

- Pasūtītājs

# SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālrunis: 654 07260

Fakss:    654 38872

E-pasts:  oksana.solovjova@ddzksu.lv

Mājas lapā: www.ddzksu.lv

Kontaktpersona – iepirkumu speciāliste Oksana Solovjova, tālr.28110290

Kontaktpersona tehniskajos jautājumos – 1. NAI ēku būvinženieris Irina Krapunova, tālr.654 25441, RTD ēku būvinženieris Nadežda Gaļimska, tālr. 654 07275

- Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Metāla durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Aleksandra ielā 10,  Daugavpilī, saskaņā ar skici.

3.	Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, personīgi SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, pie administratora (1.stāvā) iepriekš pieteicoties pa tālr. 654 34919 vai uz e-pastu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.

4.	Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2022. gada 23.februārim plkst. 14:00.

Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un atdod vai nosūta atpakaļ Pretendentam. Pasūtītājs neparedz piedāvājumu atsaukšanu un grozīšanu. Pretējā gadījumā Pasūtītājs neatver un neizskata pretendenta piedāvājumus.

5.   Paredzamais līguma izpildes termiņš: 50 (piecdesmit) darba dienas.

6. Pretendentam jābūt reģistrētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā un Būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgos reģistros ārvalstīs.

7.   Piedāvājumā jāiekļauj:

  - pretendenta  rakstisks iesniegums par dalību iepirkumā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu  (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts – 1.pielikums);

  - pretendenta speciālistu profesionālo kompetenci apliecinošo dokumentu un sertifikātu kopijas (ēku būvdarbu vadīšana), kas saskaņā ar esošajiem normatīvajiem aktiem nepieciešami tehniskajā specifikācijā (darba uzdevumā) noteikto darbu veikšanai un šo speciālistu apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību konkrēta līguma izpildei, ja viņi nav reģistrēti pretendenta būvkomersantu reģistrā;

  - pretendenta rakstisks apliecinājums, ka pretendentam ir pieredze iepirkuma priekšmetā minēto būvdarbu veikšanā ar informāciju par būtiskākiem veiktajiem būvdarbiem iepriekšējo trīs gadu periodā. Informācijā par veiktajiem būvdarbiem, kas raksturo šajā punktā prasīto pieredzi, ietvert ziņas par attiecīgo būvdarbu apjomu, būvju veidiem, izpildes termiņu un vietu, kā arī par to, vai visi darbi ir pienācīgi pabeigti;

  - pretendenta (būvdarbu veicēja) un būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polišu kopijas vai, ja tādu nav, pretendenta apliecinājums, ka, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, viņš pēc būvdarbu līguma slēgšanas nekavējoties veiks pretendenta un būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar noteikto normatīvajos aktos apdrošināšanas kārtību;

  - finanšu piedāvājums iesniedzams atbilstoši darba uzdevumam saskaņā ar 3.pielikumu, pievienojot tam lokālo tāmi, kas sastādīta saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumiem Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”. Cena jānorāda euro un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma izpildi. Izmaksas jānorāda  EUR bez  PVN;

  - Ja piedāvājumu iesniedz drukātā veidā, tad vienā eksemplārā, lapas cauršūtas, numurētas un aizzīmogotas. Piedāvājums ir jāiesniedz aizlīmētā aploksnē. Visiem pretendenta sagatavotajiem dokumentiem un to atvasinājumiem ir jābūt noformētiem Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.

8. Pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai mājas lapā par konkrēto iepirkumu. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

9. Paziņojums par rezultātiem tiks publicēts mājas lapā: www.ddzksu.lv.

10. Līgums tiks noslēgts pēc līguma cenas saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem.

11. Izraudzītajam pretendentam 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma saņemšanas dienas jāparaksta tas un jānogādā atpakaļ pasūtītājam uz juridisko adresi. Pēc šī termiņa notecējuma pasūtītājs ir tiesīgs noslēgt iepirkuma līgumu ar nākošo pretendentu.

Pielikumā: 1. Pieteikums dalībai iepirkumā (veidlapa);

2. Tehniskais uzdevums (darba uzdevums);

3. Finanšu piedāvājums (veidlapa).

4. Objekta apsekošanas lapa (veidlapa).

Iepirkumu speciāliste	                                                 		 Oksana Solovjova

Solovjova 28110290

1.pielikums

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2022/033P

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

„Metāla durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Aleksandra ielā 10,  Daugavpilī, saskaņā ar skici”

identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2022/033P

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> **

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Faktiskā adrese |  |
| Bankas rekvizīti: nosaukums |  |
| Kods |  |
| Konta numurs |  |
| Tālrunis, fakss: |  |
| E-pasts |  |
| Kontaktpersona |  |

1. Uzņēmuma direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1.1. Iepazinās ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ. Nr. 41503002485 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „Metāla durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Aleksandra ielā 10,  Daugavpilī, saskaņā ar skici”, (ID.Nr. SIA DDZKSU 2022/033P) dokumentāciju, t.s. tehnisko (darba) uzdevumu un piekrīt visiem iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām, garantē attiecīgo prasību izpildi.

1.2. Apņemas izpildīt visas iepirkuma dokumentācijā un attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

1.3. Apliecina, ka dokumentācijas izstrādāšana tiks veikta atbilstoši tehniskās specifikācijas (darba uzdevuma), Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām, kā arī apbūves noteikumiem un tehniskiem noteikumiem.

1.4. Piekrīt SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” iesniegtās lokālās tāmes izsniegšanai dzīvojamās mājas Aleksandra ielā 10, Daugavpilī, dzīvokļu īpašniekiem izskatīšanai.

1.5. Piedāvājums ir spēkā 180 dienas no noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

2. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

2.1. ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts.

Personas ar paraksta tiesībām:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.

2.pielikums

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2022/033P

DARBA UZDEVUMS

Metāla ārdurvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Aleksandra ielā 10 , Daugavpilī, saskaņā ar skici

1.uzdevums

| Nr. p.k. | Darbu nosaukums | Mērv. | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ieejas koka ārdurvju bloku izjaukšana un būvgružu utilizācija | m2 | 7.26 |
| 2. | Ieejas metāla ārdurvju bloka (1100x2200 mm) *ar loga stikla paketi izgatavošana, piegāde, montāža | kpl | 3.00 |
| 3. | Iekšējās sienas apmetums, sagatavošana krāsošanai, krāsošana (krāsas tonis atbilstoši esošajam sienas krāsojuma tonim) | m2 | 1.65 |
| 4. | Ārējās aiļu sanes apmetums | m2 | 0.30 |
| 5. | Pilastra remonts, sagatavošana krāsošanai, krāsošana | m2 | 6.86 |

*  izmērus precizēt uz vietas

Ieejas metāla ārdurvju bloka komplekts

- vērtne – 1 kpl;

- kārba – 1 kpl;

- blīvgumija – vienam ārdurvju bloka komplektam ;

- eņģes – 3 kpl;

- rokturu komplekts -1 kpl;

- pretizcelšanas nodrošinājums ārdurvīm ( ekscentrisks) – 2 kpl;

- ārdurvju sliekšņa nerūsējošā uzlika – 1 kpl;

- ārdurvju atvēršanas fiksators – 1 kpl;

- ārdurvju aizvērējs – 1 kpl;

- ārdurvju atdure – 1 kpl;

-   elektromagnētiskā ārdurvju slēdzenes  komplekts vienām ārdurvju blokam

Elektromagnētiskā ārdurvju slēdzenes  komplekts vienām ārdurvju blokam

| Sastāvdaļas nosaukums | Ieteicamas sastāvdaļas markas (vai ekvivalenti)* *-iepirkuma procedūras laikā, saskaņot elektromagnētiskā ārdurvju slēdzenes komplektāciju ar Pasūtītāja pārstāvjiem | Skaits |
| --- | --- | --- |
| Elektromagnēts | 1.MP-280W ~ Ūdensizturīgs elektromagnēts 280kg 12v vai 2.YOTOGI ZW600 ~ Elektromagnēts 250kg 12v/24v | 1 kpl |
| Kronšteins elektromagnētam | MP-280W elektromagnētam vai YOTOGI ZW600 | 1 kpl |
| Barošanas bloks | 1.PR-12V3A PROVISION barošanas bloks | 1 kpl |
| Kontrolieris | 1.DH-0EM-W ~ Autonomais kontrolieris ar EM 125KHz nolasītāju un šifratoru 2000 lietotājiem vai 2.Kodu atslēga ar nolasītāju Tantos TS-KBD-EM-WP | 1 kpl |
| Breloks (atslēga) | 1.IL-07EBW ~ EM 125kHz piekļuves breloks | 135 kpl+5 univ.kpl |

Pagraba ieejas metāla durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana

2.uzdevums

| Nr. p.k. | Darbu nosaukums | Mērv. | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pagraba koka ieejas durvju bloku izjaukšana un būvgružu utilizācija | m2 | 6.34 |
| 2. | Pagraba ieejas metāla durvju bloka (960x2200 mm) * montāža | kpl | 3.00 |
| 3. | Iekšējās sienas apmetums, sagatavošana krāsošanai, krāsošana (krāsas tonis atbilstoši esošajam sienas krāsojuma tonim) | m2 | 1.61 |

Metāla durvju bloka komplekts

- vērtne  – 1 kpl;

- kārba – 1 kpl;

- blīvgumija – vienam durvju bloka komplektam;

- eņģes – 3 kpl;

- durvju atvēršanas fiksators – 1 kpl;

- rokturu komplekts ar uzlikām – 1 kpl;

- pretizcelšanas nodrošinājums ārdurvīm ( ekscentrisks) - 2kpl;

- ārdurvju sliekšņa nerūsējošā uzlika – 1 kpl;

- durvju atdure – 1kpl;

# slēdzene tipa ELBOR vai ekvivalents – 1 kpl + 15 atslēgas; 1 kpl NAI vajadzībām;

- ventilācijas reste 100x100*mm – 1 kpl;

Īpašie noteikumi:

- Pirms finanšu piedāvājuma sastādīšanas patstāvīgi apsekot objektu, veikt  darbu apjomu pārbaudi. Pēc iepirkuma procedūras noslēgšanas iebildumi  par darba apjomu neatbilstību netiks pieņemti.

- Vērtne, kārba, apmales – tērauda līstes ar biezumu 2.0 mm, tērauda marka atbilstoši LVS EN 10025-1:2006L, 10025-2-6:2019 standartiem.

- Vērtne, kārba – siltinājums no minerāla vates plāksnēm (LVS EN 13162+A1:2015), biezums b≥40 mm 80 kg/ m3, siltumvadītspēja λ≤0.038W/mK.

- Metāla ārdurvju bloka siltumcaulaidības koeficients URM<1.8W/ m2K (saskaņā ar  LBN 002-19 ” Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”).

- Vērtne – konstrukcijas cietības elementi ne mazāk kā 3 stingumu ribas.

- Metāla ārdurvju bloka krāsa  8017 (pēc „RAL” kataloga datiem). Metāla ārdurvju bloku krāsošanai izvelēt krāsu ar īpašībām, kuri  nodrošinās ārdurvju bloka virsmu pret korozijas, nekaitīgumu, estētiskumu uz ekspluatācijas laiku līdz 3 gadiem. No abām ārdurvju pusēm, apakšā, pēc visa ārdurvju platumā ierīkot nerūsējošā tērauda loksni ar biezumu t> min 0.7 mm h= 300 mm (nerūsējošais tērauds atbilstoši LVS EN 10088-2:2015”Nerūsējošais tērauds, 2.daļa: Piegādes tehniskie nosacījumi vispārēja pielietojuma korozijizturīgām tēraudu plāksnēm/loksnēm un sloksnēm” )

- Metāla ārdurvju blokam jābūt Ekspluatācijas īpašību deklarācijai atbilstoši            ES regulas Nr.305/2011 prasībām. Ekspluatācijas īpašību deklarācijā būvizstrādājumu raksturlielumu  atbilstību un citas prasības jābūt  noradītiem atbilstoši aktuāliem LVS EN standartiem, Latvijas valsts būvnormatīviem un citiem Latvijas Republikas standartiem un normatīvajiem aktiem. Ieverot, ja ārdurvju bloku būvdarbu pieņemšanas laikā, vai to ekspluatācijas laikā (visa garantijas periodā) pie SIA”DDzKSU” pārstāvjiem rodas šaubas par ārdurvju bloku kvalitāti atbilstoši noradītiem raksturlielumiem ekspluatācijas  atbilstības  deklarācijā, pēc pasūtītāja lūguma uzrādīt testēšanas rezultātus vai CE marķējumu, uz kuru pamata tika noteikti raksturlielumi, kuri noradīti Ekspluatācijas īpašību deklarācijā.

- Metāla ārdurvju blokiem jāpievieno ražotāja/sistēmas piegādātāja montāžas  instrukciju valsts valodā.

- Garantijas periods – 3 gadi, no izpildīto darbu akta parakstīšanas brīža.

- Garantijas laika  ietvaros darbuzņēmējs uz sava rēķina nodrošina uzstādīto durvju tehnisko uzturēšanu, ja tas ir paredzēts to tehnisko īpašību saglabāšanai un bez īpaša uzaicinājuma veic defektu vai trūkumu novēršanu.

- Darbu veikšanas laikā ir jāsagatavo segto darbu aktus, pieaicinot uz darba vietu pasūtītāja pārstāvi un pieņemt darbus ar aktu parakstīšanu no abām pusēm.

- Darba izpildes paredzamais laiks – 2022.gads. Remontdarbus veikt 50 darbu dienu laikā.

- Darbu veikšanas laikā nodrošināt kartību darba vietās. Pēc darbu pabeigšanas uzkopt darba vietās.

- Durvju konstrukcijai jāatbilst LBN 002-19 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” prasībām.

- Tāmi sastādīt saskaņā ar LBN 501-17 “Būvizmaksu  noteikšanas kārtība” prasībām.

- Darbus veikt saskaņā ar skici (skat. pielikumā).

3.pielikums

Piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2022/033P

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

„Metāla durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Aleksandra ielā 10,  Daugavpilī, saskaņā ar skici”

identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2022/033P

Iepazinušies ar iepirkuma „Metāla durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Aleksandra ielā 10,  Daugavpilī, saskaņā ar skici” ID Nr.SIA DDZKSU 2022/033P prasībām, piedāvājam ievērojot darba uzdevumā noteiktas prasības un Latvijas Republikas normatīvos aktus attiecīgajā jomā, veikt darba uzdevumu par šādu summu:

| Nr. | Iepirkuma nosaukums | Līgumcena euro bez PVN | Līgumcena euro ar PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Metāla durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Aleksandra ielā 10, Daugavpilī, saskaņā ar skici |  |  |
| KOPĀ: |  |  |

Mēs apliecinām, ka:

- Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

- Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajās specifikācijas norādītās prasības.

- Piedāvājuma summā iekļautas visas pretendenta paredzamās izmaksas un visi likumdošanā paredzētie nodokļi un nodevas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvai pakalpojumu izpildei.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

4.pielikums

Piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2022/033P

# Objekta apsekošanas AKTS

Metāla durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Aleksandra ielā 10,  Daugavpilī, saskaņā ar skici

identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2022/033P

Pasūtītājs: SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Būvuzņēmējs: ____„________________”, reģ. Nr.________________________

Pretendenta pārstāvis ar savu parakstu apliecina, ka:

1) tika veikta apsekošana;

2) darbu sastāvs un apjoms ir skaidrs un pietiekošs kvalitatīviem darbiem;

3) piedāvātajā cenā tiks iekļauti visi izdevumi, kas ir nepieciešami kvalitatīvu darbu izpildei objektā (-os);

4) iebildumu par darbu apjomu nav.

| Objekta adrese | Datums (dd.mm.gg.) | Pretendenta pārstāvis (vārds, uzvārds, paraksts) | SIA “DDzKSU” pārstāvis (vārds, uzvārds, paraksts) |
| --- | --- | --- | --- |

# Text boxes

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”

Reģ. Nr. 41503002485

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417,

tālr.654-07260, fakss 654-38872

e-pasts: pasts@ddzksu.lv