UZAICINĀJUMS PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI

Daugavpilī

2022.gada 22.martā

## Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2022/051P

„Dzīvojamās mājas Miera ielā 14, Daugavpilī, aukstā un karstā ūdens apgādes sistēmas kapitālais remonts”

- Pasūtītājs

# SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālrunis: 654 07260

Fakss: 654 38872

E-pasts:  oksana.solovjova@ddzksu.lv

Mājas lapā: www.ddzksu.lv

Kontaktpersona – iepirkumu speciāliste Oksana Solovjova, tālr.28110290

Kontaktpersona tehniskajos jautājumos – Sergejs Gobriks, tālr.25944568

- Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Dzīvojamās mājas Miera ielā 14, Daugavpilī, aukstā un karstā ūdens apgādes sistēmas kapitālais remonts (2.pielikums).

3.	Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, personīgi SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, pie administratora (1.stāvā) iepriekš pieteicoties pa tālr. 654 34919 vai uz e-pastu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.

4.	Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2022. gada 30.martam plkst. 14:00.

Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un atdod vai nosūta atpakaļ Pretendentam. Pasūtītājs neparedz piedāvājumu atsaukšanu un grozīšanu. Pretējā gadījumā Pasūtītājs neatver un neizskata pretendenta piedāvājumus.

5.   Paredzamais līguma izpildes termiņš: 60 (sešdesmit) kalendārās dienas.

6. Pretendentam jābūt reģistrētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā un Būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgos reģistros ārvalstīs.

7.   Piedāvājumā jāiekļauj:

  - pretendenta  rakstisks iesniegums par dalību iepirkumā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu  (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts – 1.pielikums);

  - pretendenta speciālistu profesionālo kompetenci apliecinošo dokumentu un sertifikātu kopijas (ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība), kas saskaņā ar esošajiem normatīvajiem aktiem nepieciešami tehniskajā specifikācijā (darba uzdevumā) noteikto darbu veikšanai un šo speciālistu apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību konkrēta līguma izpildei, ja viņi nav reģistrēti pretendenta būvkomersantu reģistrā;

  - pretendenta rakstisks apliecinājums, ka pretendentam ir pieredze iepirkuma priekšmetā minēto būvdarbu veikšanā ar informāciju par būtiskākiem veiktajiem būvdarbiem iepriekšējo trīs gadu periodā. Informācijā par veiktajiem būvdarbiem, kas raksturo šajā punktā prasīto pieredzi, ietvert ziņas par attiecīgo būvdarbu apjomu, būvju veidiem, izpildes termiņu un vietu, kā arī par to, vai visi darbi ir pienācīgi pabeigti;

  - pretendenta (būvdarbu veicēja) un būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polišu kopijas vai, ja tādu nav, pretendenta apliecinājums, ka, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, viņš pēc būvdarbu līguma slēgšanas nekavējoties veiks pretendenta un būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar noteikto normatīvajos aktos apdrošināšanas kārtību;

  - finanšu piedāvājums iesniedzams atbilstoši darba uzdevumam saskaņā ar 3.pielikumu, pievienojot tam lokālo tāmi, kas sastādīta saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumiem Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”. Cena jānorāda euro un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma izpildi. Izmaksas jānorāda  EUR bez  PVN;

  - Ja piedāvājumu iesniedz drukātā veidā, tad vienā eksemplārā, lapas cauršūtas, numurētas un aizzīmogotas. Piedāvājums ir jāiesniedz aizlīmētā aploksnē. Visiem pretendenta sagatavotajiem dokumentiem un to atvasinājumiem ir jābūt noformētiem Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.

8. Pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai mājas lapā par konkrēto iepirkumu. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

9. Paziņojums par rezultātiem tiks publicēts mājas lapā: www.ddzksu.lv.

10. Līgums tiks noslēgts pēc līguma cenas saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem.

11. Izraudzītajam pretendentam 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma saņemšanas dienas jāparaksta tas un jānogādā atpakaļ pasūtītājam uz juridisko adresi. Pēc šī termiņa notecējuma pasūtītājs ir tiesīgs noslēgt iepirkuma līgumu ar nākošo pretendentu.

Pielikumā: 1. Pieteikums dalībai iepirkumā (veidlapa);

2. Tehniskais uzdevums (darba uzdevums);

3. Finanšu piedāvājums (veidlapa).

4. Objekta apsekošanas lapa (veidlapa).

Iepirkumu speciāliste	                                                  	Oksana Solovjova

Solovjova 28110290

1.pielikums

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2022/051P

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

„Dzīvojamās mājas Miera ielā 14, Daugavpilī, aukstā un karstā ūdens apgādes sistēmas kapitālais remonts”,

identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2022/051P

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> **

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Faktiskā adrese |  |
| Bankas rekvizīti: nosaukums |  |
| Kods |  |
| Konta numurs |  |
| Tālrunis, fakss: |  |
| E-pasts |  |
| Kontaktpersona |  |

1. Uzņēmuma direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1.1. Iepazinās ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ. Nr. 41503002485 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā „Dzīvojamās mājas Miera ielā 14, Daugavpilī, aukstā un karstā ūdens apgādes sistēmas kapitālais remonts”, (ID.Nr. SIA DDZKSU 2022/051P) dokumentāciju, t.s. tehnisko (darba) uzdevumu un piekrīt visiem iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām, garantē attiecīgo prasību izpildi.

1.2. Apņemas izpildīt visas iepirkuma dokumentācijā un attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

1.3. Apliecina, ka dokumentācijas izstrādāšana tiks veikta atbilstoši tehniskās specifikācijas (darba uzdevuma), Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām, kā arī apbūves noteikumiem un tehniskiem noteikumiem.

1.4. Piekrīt SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” iesniegtās lokālās tāmes izsniegšanai dzīvojamās mājas Miera ielā 14, Daugavpilī, dzīvokļu īpašniekiem izskatīšanai.

1.5. Piedāvājums ir spēkā 180 dienas no noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

2. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

2.1. ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts.

Personas ar paraksta tiesībām:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.

2.pielikums

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2022/051P

DARBA UZDEVUMS

Dzīvojamās mājas Miera ielā 14, Daugavpilī, aukstā un karstā ūdens apgādes sistēmas kapitālais remonts

1. Veikt aukstā un karstā ūdens apgādes sistēmas cauruļvadu apsekošanu, un sniegt apsekošanas rezultātu atzinumu.

2. Paredzēt aukstā un karstā ūdens apgādes sistēmas cauruļvadu ierīkošanu dzīvojamās mājas pagrabtelpas robežās apkalpošanā pieejamās vietās, kas nepieciešams saskaņot ar SIA“DDzKSU”.

3. Paredzēt pievadu nomaiņu pie aukstā un karstā ūdens apgādes sistēmas stāvvadiem, līdz pagrabtelpas griestiem.

4. Paredzēt noslēdzošās un saplūdes armatūras montāžu uz katra stāvvada aukstā ūdens un karstā ūdens cauruļvada.

5. Gruntēt esošus cauruļvadus no jaunās komunikāciju pieslēguma vietās līdz pagraba griestiem.

6. Ūdens komunikāciju materiāls: PPR (PPRCT karstam ūdens apgādes sistēmā) caurule, kas paredzēta dzeramā ūdens lietošanai.

7. Veikt potenciālu izlīdzināšanu aukstā ūdens sadales PPR cauruļvadiem, veicot metālā Ø6 stieņa piemetināšanu pie esošiem metālā cauruļvadiem.

8. Informācija par komunikācijām:

| Nr.p.k. | Aukstais ūdens | Mēra vien. | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Izolācija Sanflex D35-63x09mm | m | 120.000 |
| 2 | Izolācija PVC 1x30 | m2 | 30.000 |
| 3 | Būvgružu utilizācija, izgāztuves lietošana | m3 | 0.800 |
| 4 | Armatūra/iezemējums | m | 120.000 |
| 5 | Ūdensvada cauruļu demontāža | m | 120.000 |
| 6 | Caurule PPR D32-63mm | m | 120.000 |

| Nr.p.k. | Karstais ūdens | Mēra vien. | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Izolācija Paroc AluCoat D35-64x30mm | m | 150.000 |
| 2 | Izolācija PVC 1x70 | m | 70.000 |
| 3 | Būvgružu utilizācija, izgāztuves lietošana | m3 | 1.500 |
| 4 | Ūdensvada cauruļu demontāža | m | 150.000 |
| 5 | Caurule D32-63 PPR ar stiklašķiedras slāni | m | 150.000 |

8. Cauruļvadu siltumizolāciju veikt saskaņā ar esošām normām.

9. Ūdens apgādes komunikāciju siltumizolācija:

a) K/Ū- akmens vate (Paroc AluCoat vai analogs), b=30[mm];

b) A/Ū- kondensāta izolācija (K-Flex vai analogs), b=9[mm].

10. Montēt siltumizolācijas PVC aizsargslāni un PVC veidgabalus visiem atzarojumiem, pagriezieniem utt.

11. Veicot siltumizolācijas darbus, pielietot Latvijas Republikā sertificētus materiālus, darbus veikt saskaņā ar spēkā esošām normām.

12. Veicot darbus, pielietot Latvijas Republikā sertificētus materiālus, saskaņā ar spēkā esošām normām.

13. Visiem samontētiem cauruļvadiem, pirms pievienošanas pie stāvvadiem, veikt skalošanu un hidraulisko pārbaudi.

14. Darba procesā ievērot visas celtniecības normas un tehnoloģijas.

15. Izstrādāt un iesniegt tāmes:

- kopsavilkuma tāme;

- aukstā ūdensvada sistēmas kapitālremonta tāme;

- karstā ūdensvada sistēmas kapitālremonta tāme.

16. Pēc darbu izpildes, veikt pagraba telpas uzkopšanu, celtniecības gružu novākšanu.

17. Būvdarbu veikšanas laikā pielietot Latvijā sertificētus materiālus.

18. Atbildīgajiem būvdarbu vadītājiem ūdensapgādes un kanalizācijas nozarē obligāti jābūt sertificētiem saskaņā ar MK noteikumiem Nr.169 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi”.

19. Izpilddokumentāciju veikt atbilstoši izpildītajiem darbiem.

20. Pēc montāžas darbu pabeigšanas, nodot darbu ekspluatāciju pēc akta, darbu vadītājam S.Gobrikam (tālrunis 25944568).

21. Pieņemšanai aicināt dzīvojamās mājas pārstāvi (pilnvaroto personu vai dzīvokļa īpāšnieku).

22. Darbu izpildes termiņš – 60 (sešdesmit) kalendārās dienas.

23. Līgums tiks noslēgts pēc līguma cenas saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem. Ņemot vērā dzīvokļu īpašnieku lēmumu un finanšu iespējas, līgums var būt noslēgts ne uz visu darba apjomu.

3.pielikums

Piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2022/051P

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

„Dzīvojamās mājas Miera ielā 14, Daugavpilī, aukstā un karstā ūdens apgādes sistēmas kapitālais remonts”,

identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2022/051P

Iepazinušies ar iepirkuma „Dzīvojamās mājas Miera ielā 14, Daugavpilī, aukstā un karstā ūdens apgādes sistēmas kapitālais remonts”, ID Nr.SIA DDZKSU 2022/051P prasībām, piedāvājam ievērojot darba uzdevumā noteiktas prasības un Latvijas Republikas normatīvos aktus attiecīgajā jomā, veikt darba uzdevumu par šādu summu:

| Nr. | Iepirkuma nosaukums | Līgumcena euro bez PVN | Līgumcena euro ar PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dzīvojamās mājas Miera ielā 14, Daugavpilī, aukstā un karstā ūdens apgādes sistēmas kapitālais remonts |  |  |
| KOPĀ: |  |  |

Mēs apliecinām, ka:

- Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

- Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajās specifikācijas norādītās prasības.

- Piedāvājuma summā iekļautas visas pretendenta paredzamās izmaksas un visi likumdošanā paredzētie nodokļi un nodevas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvai pakalpojumu izpildei.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

3.pielikums

Piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2022/051P

# Objekta apsekošanas AKTS

Dzīvojamās mājas Miera ielā 14, Daugavpilī, aukstā un karstā ūdens apgādes sistēmas kapitālais remonts,

identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2022/051P

Pasūtītājs: SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Būvuzņēmējs: ____„________________”, reģ. Nr.________________________

Pretendenta pārstāvis ar savu parakstu apliecina, ka:

1) tika veikta apsekošana;

2) darbu sastāvs un apjoms ir skaidrs un pietiekošs kvalitatīviem darbiem;

3) piedāvātajā cenā tiks iekļauti visi izdevumi, kas ir nepieciešami kvalitatīvu darbu izpildei objektā (-os).

4) iebildumu par darbu apjomu nav.

| Objekta adrese | Datums (dd.mm.gg.) | Pretendenta pārstāvis (vārds, uzvārds, paraksts) | SIA “DDzKSU” pārstāvis (vārds, uzvārds, paraksts) |
| --- | --- | --- | --- |

# Text boxes

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”

Reģ. Nr. 41503002485

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417,

tālr.654-07260, fakss 654-38872

e-pasts: pasts@ddzksu.lv