UZAICINĀJUMS PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI

Daugavpilī

2022.gada 29.aprīlī

## Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2022/082P

“Apgaismojuma tīklu ierīkošana un nomaiņa daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Balvu ielā 3, Daugavpilī”

- Pasūtītājs

# SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālrunis: 654 07260

Fakss:    654 38872

E-pasts:  ingrida.nezberte@ddzksu.lv

Mājas lapā: www.ddzksu.lv

Kontaktpersona – iepirkumu speciāliste Ingrīda Nežberte, tālr.20351092

Kontaktpersona tehniskajos jautājumos – tehniskās bāzes vadītājs Valērijs Kalāns, tālr. 26820026

- Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Apgaismojuma tīklu ierīkošana un nomaiņa daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Balvu ielā 3, Daugavpilī.

3.	Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, personīgi SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, pie administratora (1.stāvā) vai uz e-pastu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.

4.	Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2022.gada 11.maijam plkst. 14:00.

Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un atdod vai nosūta atpakaļ Pretendentam. Pasūtītājs neparedz piedāvājumu atsaukšanu un grozīšanu. Pretējā gadījumā Pasūtītājs neatver un neizskata pretendenta piedāvājumus.

5.   Paredzamais līguma izpildes termiņš: 60 (sešdesmit) kalendāras dienas.

6. Pretendentam jābūt reģistrētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā un Būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgos reģistros ārvalstīs.

7.   Piedāvājumā jāiekļauj:

  - pretendenta  rakstisks iesniegums par dalību iepirkumā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu  (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts – 1.pielikums);

  - pretendenta speciālistu profesionālo kompetenci apliecinošo dokumentu un sertifikātu kopijas (būvprakses sertifikāts elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā, ēku būvdarbu vadīšanā), kas saskaņā ar esošajiem normatīvajiem aktiem nepieciešami tehniskajā specifikācijā (darba uzdevumā) noteikto darbu veikšanai un šo speciālistu apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību konkrēta līguma izpildei, ja viņi nav reģistrēti pretendenta būvkomersantu reģistrā;

  - pretendenta rakstisks apliecinājums, ka pretendentam ir pieredze iepirkuma priekšmetā minēto būvdarbu veikšanā ar informāciju par būtiskākiem veiktajiem būvdarbiem iepriekšējo trīs gadu periodā. Informācijā par veiktajiem būvdarbiem, kas raksturo šajā punktā prasīto pieredzi, ietvert ziņas par attiecīgo būvdarbu apjomu, būvju veidiem, izpildes termiņu un vietu, kā arī par to, vai visi darbi ir pienācīgi pabeigti;

  - pretendenta (būvdarbu veicēja) un būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polišu kopijas vai, ja tādu nav, pretendenta apliecinājums, ka, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, viņš pēc būvdarbu līguma slēgšanas nekavējoties veiks pretendenta un būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar noteikto normatīvajos aktos apdrošināšanas kārtību;

  - finanšu piedāvājums iesniedzams atbilstoši darba uzdevumam saskaņā ar 3.pielikumu, pievienojot tam lokālo tāmi, kas sastādīta saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumiem Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”. Cena jānorāda euro un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma izpildi. Izmaksas jānorāda  EUR bez  PVN;

  - objekta apsekošanas akts iesniedzams atbilstoši darba uzdevumam saskaņā ar 4.pielikumu.

  - Ja piedāvājumu iesniedz drukātā veidā, tad vienā eksemplārā, lapas cauršūtas, numurētas un aizzīmogotas. Piedāvājums ir jāiesniedz aizlīmētā aploksnē. Visiem pretendenta sagatavotajiem dokumentiem un to atvasinājumiem ir jābūt noformētiem Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.

8. Pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai mājas lapā par konkrēto iepirkumu. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

9. Paziņojums par rezultātiem tiks publicēts mājas lapā: www.ddzksu.lv.

10. Līgums tiks noslēgts pēc līguma cenas saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem.

11. Izraudzītajam pretendentam 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma saņemšanas dienas jāparaksta tas un jānogādā atpakaļ pasūtītājam uz juridisko adresi. Pēc šī termiņa notecējuma pasūtītājs ir tiesīgs noslēgt iepirkuma līgumu ar nākošo pretendentu.

Pielikumā: 1. Pieteikums dalībai iepirkumā (veidlapa);

2. Tehniskais uzdevums (darba uzdevums);

3. Finanšu piedāvājums (veidlapa).

4. Objekta apsekošanas lapa (veidlapa).

Iepirkumu speciāliste	                                                 		 Ingrīda Nežberte

Nežberte 20351092

1.pielikums

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2022/082P

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

„Apgaismojuma tīklu ierīkošana un nomaiņa daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Balvu ielā 3, Daugavpilī”

identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2022/082P

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> **

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Faktiskā adrese |  |
| Bankas rekvizīti: nosaukums |  |
| Kods |  |
| Konta numurs |  |
| Tālrunis, fakss: |  |
| E-pasts |  |
| Kontaktpersona |  |

1. Uzņēmuma direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1.1. Iepazinās ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ. Nr. 41503002485 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „Apgaismojuma tīklu ierīkošana un nomaiņa daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Balvu ielā 3, Daugavpilī”, (ID.Nr. SIA DDZKSU 2022/082P) dokumentāciju, t.s. tehnisko (darba) uzdevumu un piekrīt visiem iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām, garantē attiecīgo prasību izpildi.

1.2. Apņemas izpildīt visas iepirkuma dokumentācijā un attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

1.3. Apliecina, ka dokumentācijas izstrādāšana tiks veikta atbilstoši tehniskās specifikācijas (darba uzdevuma), Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām, kā arī apbūves noteikumiem un tehniskiem noteikumiem.

1.4. Piekrīt SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” iesniegtās lokālās tāmes izsniegšanai dzīvojamās mājas Balvu ielā 3, Daugavpilī, dzīvokļu īpašniekiem izskatīšanai.

1.5. Piedāvājums ir spēkā 180 dienas no noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

2. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

2.1. ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts.

Personas ar paraksta tiesībām:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.

2.pielikums

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2022/082P

DARBA UZDEVUMS

Apgaismojuma tīklu ierīkošana un nomaiņa daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, Balvu ielā 3, Daugavpilī

- Celtniecības darbus veikt saskaņā ar būvprojektu BIS-BL-480445-8846.

- Pretendenta rīcībā ir jābūt atbilstoši 20.03.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr. 169 „Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un pastāvīgās prakses uzraudzības noteikumi” prasībām sertificētiem speciālistiem.

- Pretendentam ir jābūt civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai atbilstoši 19.08.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 501 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.

- Piedāvājumā jāiekļauj specifikācijā uzrādītie darbu apjomi, kā arī visi darbi, materiāli, palīgmateriāli un mehānismi, kas nepieciešami darbu nodrošināšanai, lai izpildītu noteikto darbu apjomu pilnā apmērā atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Papildus izmaksas netiek atzītas.

- Montāžas darbu cenā jāiekļauj: vecās sistēmas demontāža, materiālu transportēšana uz objektu, darba procesa laikā bojāto vietu atjaunošana, darba vietas sakopšana pēc darbu beigšanas, veikt segumu atjaunošanu, zālāju iesiešanu un būvgružu transportēšana no objekta.

- Visiem darbu apjomu sarakstā iekļautajiem izstrādājumiem un materiāliem tāmē jānorāda tirdzniecības marka vai izcelsme, kas raksturo šim materiālam vai izstrādājumam izvirzīto prasību līmeni.

- Plānā norādītājā vietā uzstādīt projektējamo 6m cinkoto balstu ar 2m konsoli.

- Projektējamo trasi izbūvēt plānā norādītajā vietā, izmantojot alumīnija kabeli AXMK-5x10.

- Kabeli visā garumā guldīt aizsargcaurulē.

- Demontēt esošo apgaismojuma balstu un esošā kabeļa posmu.

- Visus savienojumus veikt saskaņā ar apgaismojuma tīkla principiālu shēmu.

- Pirms būvdarbu uzsākšanas izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, veikt esošo komunikāciju šurfēšanu un precizēt to novietojumu plānā (dabā) un projektā. Visas piesaistes precizēt būvniecības laikā atbilstoši reālajai situācijai.

- Projektējamo kabeli guldīt tranšejā 0.7m dziļumā no zemes virsmas un noklāt ar kabeļu signāla lentu. Kabeli visā garumā guldīt PE 75mm caurulē.

- Būvdarbu laikā nepieciešamības gadījumā koriģēt apg. tīklu trasi, saskaņojot ar pasūtītāju un informējot projekta autorus.

- Pirms darbu uzsākšanas montāžas organizācijai jābrīdina zemes īpašniekus par paredzētajiem darbiem ne vēlāk kā 2 nedēļas iepriekš.

- Visus montāžas darbus jāveic ievērojot Elektroietaišu izbūves noteikumus un Latvijas Būvnormatīvu prasības, kā arī LR spēkā esošās normas un noteikumus.

- Būvdarbu veikšanas laikā pielietot Latvijā sertificētus materiālus.

- Darbu izpildes gaitā izpildītājam jāveic visi nepieciešamie aizsardzības pasākumi, lai novērstu jebkādus esošo konstrukciju, ēku vai inženierkomunikāciju bojājumus. Izpildītājs pilnībā atlīdzina pasūtītājam jebkurus zaudējumus par izpildītāja darbības rezultātā radītiem bojājumiem.

- Gadījumā, ja montāžas laikā tiek bojātas esošās konstrukcijas, izpildītājam par saviem līdzekļiem tās jāatjauno un nepieciešamības gadījumā jāveic kosmētiskais remonts.

- Pirms jaunas apgaismojuma trases nodošanas ekspluatācijā veikt elektroinstalācijas mērījumus, sastādot atbilstošus pārbaudes aktus divos eksemplāros.

- Pēc montāžas darbu pabeigšanas, nodot apgaismojuma tīklus ekspluatācija ar pieņemšanas-nodošanas aktu.

- Pieņemšanai aicināt mājas vecāko, SIA „DDzKSU” 1.NAI vecāko namu pārzini, SIA „DDzKSU” tehniskās bāzes vadītāju.

- Izpildītajiem darbiem garantijas termiņš nav mazāks par diviem gadiem.

- Darbu izpildes termiņš – 60 (sešdesmit) kalendārās dienas.

| Darbu un materiālu specifikācija |
| --- |
| Objekts: “Apgaismojuma tīklu ierīkošana un nomaiņa daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, Balvu ielā 3, Daugavpilī |
| Nr. P.k. | Darbu un izdevumu nosaukums | Mērvie- nība | Dau- dzums |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Apgaismojuma tīklu izbūve |  |  |
| Darbu izmaksas |  |  |
| 1 | Koka ar diametru virs 12 cm nozāģēšana | gab. | 1 |
| 2 | Atsevišķi augoša krūma nociršana | gab. | 1 |
| 3 | Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu 1 kabelim (1 caurulei) | m | 8 |
| 4 | Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 8 |
| 5 | PEHD caurules d=70 līdz 110 mm horizontāla urbšana-caurvilkšana | m | 27 |
| 6 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē | m | 35 |
| 7 | Signāllentas ielikšana | m | 8 |
| 8 | Apg. plastmasas izolācijas kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare | gab. | 2 |
| 9 | Konsoles demontāža | gab. | 1 |
| 10 | Apg. gaismekļa demontāža no balsta | gab. | 1 |
| 11 | Apgaismojuma balsta demontāža | gab. | 1 |
| 12 | ZS kabeļlīnijas pievienošana (atvienošana) | pievienoj. | 1 |
| 13 | Bedres rakšana un aizbēršana balsta pamatam | gab. | 1 |
| 14 | Apgaismojuma balsta pamata montāža gatavā bedrē | gab. | 1 |
| 15 | Apgaismojuma balsta montāža | gab. | 1 |
| 16 | Konsoles montāža uz balsta | gab. | 1 |
| 17 | Gaismekļa montāža uz konsoles | gab. | 2 |
| 18 | ZS kabeļa 3x1.5 mm2 montāža apgaismojuma balstā | m | 20 |
| 19 | Automātslēdžu montāža balstā | gab. | 2 |
| 20 | Teritorijas labiekārtošana | m2 | 23 |

| Materiālu izmaksas |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kabelis AXMK-5x10 | m | 38 |
| 2 | Kabeļa gala apdare SEH5 65-15 | gab. | 2 |
| 3 | Kabeļu aizsardzības caurule d=75,caurdures 1250N EVOCAB STING | m | 27 |
| 4 | Kabeļu aizsardzības caurule d=75, zemē guldāmā, gofrētā 450N EVOCAB FLEX (ar vilkšanas stiepli) | m | 8 |
| 5 | Kabeļu aizsardzības caurule d=50, zemē guldāmā, gofrētā 450N EVOCAB FLEX (montāžai apg. balsta/sadalnes pamatā) | m | 2 |
| 6 | Brīdinājuma lenta "Uzmanību kabelis" 80mm sarkana | m | 8 |
| 8 | Stabs ielas, konisks 6.5m, cinkots CP6500-60, sieniņas biezums 3mm, atbilstība standartiem LVS EN 40-5, LVS EN 1090, LVS EN ISO 1461 | gab. | 1 |
| 9 | Gumijas blīve 4-10m koniskam stabam GB-RG | gab. | 1 |
| 10 | Apgaismojuma balsta pamats 6m, 8m, 10m augstiem stabiem DBP-13 | gab. | 1 |
| 11 | Konsole T-veida 2.0/2x2.0/15 (Hv/V/leņķis) cinkota, sieniņas biezums 3mm, atbilstība standartiem LVS EN 40-5, LVS EN 1090, LVS EN ISO 1461 | gab. | 1 |
| 12 | Nozarošanas spaiļu kompl. SV15.5 4xKE10.1 un 1xKE10.3 (10-35Al/1.5-25Cu) | kompl. | 2 |
| 13 | 1-pol."C"gr. 10A automātslēdži balsta nišā | gab. | 2 |
| 14 | Kabelis ar Cu dzīslām NYY-J-3x1.5 | m | 20 |
| 15 | Gaismeklis PHILIPS BGP283 1×LED120-4S/740 II DM50 70W (ar dimēšanas bloku) | gab. | 2 |
| 16 | Šķembas (zem balstu pamatiem) | m3 | 0.3 |
| 20 | Melnzeme | m3 | 2.3 |
| 21 | Sēklas | kg | 1 |
| 22 | Palīgmateriāli | kompl. | 1 |
| Citi darbi |  |  |
| Darbu izmaksas |  |  |
| 1 | EPL vai sarkanās līnijas nospraušana | km | 0.035 |
| 2 | EPL digitālā uzmērīšana | km | 0.038 |
| 3 | Ciršanas atļaujas saņamšana | objekts | 1 |
| 4 | Dokumentācijas sagatavošana | objekts | 1 |

3.pielikums

Piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2022/082P

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

„Apgaismojuma tīklu ierīkošana un nomaiņa daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Balvu ielā 3, Daugavpilī”

identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2022/082P

Iepazinušies ar iepirkuma „Apgaismojuma tīklu ierīkošana un nomaiņa daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Balvu ielā 3, Daugavpilī”, ID Nr.SIA DDZKSU 2022/082P, prasībām, piedāvājam ievērojot darba uzdevumā noteiktas prasības un Latvijas Republikas normatīvos aktus attiecīgajā jomā, veikt darba uzdevumu par šādu summu:

| Nr. | Iepirkuma nosaukums | Līgumcena euro bez PVN | Līgumcena euro ar PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Apgaismojuma tīklu ierīkošana un nomaiņa daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Balvu ielā 3, Daugavpilī |  |  |
| KOPĀ: |  |  |

Mēs apliecinām, ka:

- Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

- Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajās specifikācijas norādītās prasības.

- Piedāvājuma summā iekļautas visas pretendenta paredzamās izmaksas un visi likumdošanā paredzētie nodokļi un nodevas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvai pakalpojumu izpildei.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

4.pielikums

Piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2022/082P

# Objekta apsekošanas AKTS

Apgaismojuma tīklu ierīkošana un nomaiņa daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Balvu ielā 3, Daugavpilī

identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2022/082P

Pasūtītājs: SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Būvuzņēmējs: ____„________________”, reģ. Nr.________________________

Pretendenta pārstāvis ar savu parakstu apliecina, ka:

1) tika veikta apsekošana;

2) darbu sastāvs un apjoms ir skaidrs un pietiekošs kvalitatīviem darbiem;

3) piedāvātajā cenā tiks iekļauti visi izdevumi, kas ir nepieciešami kvalitatīvu darbu izpildei objektā (-os);

4) iebildumu par darbu apjomu nav.

| Objekta adrese | Datums (dd.mm.gg.) | Pretendenta pārstāvis (vārds, uzvārds, paraksts) | SIA “DDzKSU” pārstāvis (vārds, uzvārds, paraksts) |
| --- | --- | --- | --- |

# Text boxes

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”

Reģ. Nr. 41503002485

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417,

tālr.654-07260, fakss 654-38872

e-pasts: pasts@ddzksu.lv