UZAICINĀJUMS PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI

Daugavpilī

2022.gada 11.oktobrī

## Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2022/196P

„Siltummezglu aprīkojuma piegāde”

- Pasūtītājs

# SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālrunis: 654 07260

Fakss:     654 38872

E-pasts:  ingrida.nezberte@ddzksu.lv

Mājas lapā: www.ddzksu.lv

Kontaktpersona iepirkumu jautājumos – iepirkumu speciālists Ingrīda Nežberte,

tālr. 654 07290

Kontaktpersona tehniskajos jautājumos – ēku sistēmu inženieris Jurijs Kravčonoks,

tālr. 654 07273

- Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Siltummezglu aprīkojuma piegāde (2.pielikums).

- Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, personīgi SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, pie administratora (1.stāvā) vai uz e-pastu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.

4. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2022.gada 19.oktobrim plkst. 14:00.

Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un atdod vai nosūta atpakaļ Pretendentam. Pasūtītājs neparedz piedāvājumu atsaukšanu un grozīšanu. Pretējā gadījumā Pasūtītājs neatver un neizskata pretendenta piedāvājumus.

5. Paredzamais līguma izpildes termiņš: 12 (divpadsmit) kalendārie mēneši.

6. Pretendentam jābūt reģistrētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

7. Pretendentam jābūt pieredze iepirkuma priekšmeta līdzīga rakstura preces piegādei.

8. Piedāvājumā jāiekļauj:

- pretendenta rakstisks iesniegums par dalību iepirkumā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts – 1.pielikums);

- informāciju par veiktajām piegādēm, kas raksturo 7.punktā prasīto pieredzi ierakstīt zemāk esošajā tabulā:

| Nr. p.k. | Pasūtītāja nosaukums, tālrunis | Līguma darbības termiņš | Līgumcena (bez PVN) | Līguma īss raksturojums (priekšmets) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Tehniskais un finanšu piedāvājums saskaņā ar 3.pielikumu. Cena jānorāda euro un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma izpildi. Izmaksas jānorāda EUR bez PVN.

9. Pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai mājas lapā par konkrēto iepirkumu. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

10. Paziņojums par rezultātiem tiks publicēts mājas lapā: www.ddzksu.lv.

11. Izraudzītajam pretendentam 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma saņemšanas dienas jāparaksta tas un jānogādā atpakaļ pasūtītājam uz juridisko adresi. Pēc šī termiņa notecējuma pasūtītājs ir tiesīgs noslēgt iepirkuma līgumu ar nākošo pretendentu.

Pielikumā: 1. Pieteikums dalībai iepirkumā (veidlapa);

2. Tehniskā specifikācija (darba uzdevums).

3. Tehniskais un finanšu piedāvājums (veidlapa).

Iepirkumu speciālists									I.Nežberte

Nežberte 654 07290

ingrida.nezberte@ddzksu.lv

1. pielikums

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2022/196P

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

„Siltummezglu aprīkojuma piegāde”

identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2022/196P

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Faktiskā adrese |  |
| Bankas rekvizīti: nosaukums |  |
| Kods |  |
| Konta numurs |  |
| Tālrunis, fakss: |  |
| E-pasts |  |
| Kontaktpersona |  |

1. Uzņēmuma direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1.1. Iepazinās ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ.Nr.41503002485 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „Siltummezglu aprīkojuma piegāde”, (ID.Nr. SIA DDZKSU 2022/196P) dokumentāciju, t.s. tehnisko (darba) uzdevumu un piekrīt visiem iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām, garantē attiecīgo prasību izpildi.

1.2. Apņemas izpildīt visas iepirkuma dokumentācijā un attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

1.3. Apliecina, ka piedāvātās preces ir sertificētas un atbilst Latvijas Republikas standartiem un normatīvajos aktos noteiktām prasībām;

1.4. Apliecina, ka piegādāto preču garantijas termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši no preces pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīža.

1.5. Piedāvājums ir spēkā 180 dienas no noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

2. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

2.1. ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts.

Personas ar paraksta tiesībām:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.

2.pielikums

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2022/196P

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

„Siltummezglu aprīkojuma piegāde”

Vārsta regulējošā elektriskā piedziņa

(Siemens SAS31.00, SAS31.03 vai analogs)

| Tehniskie raksturojumi | SAS31.00 | SAS31.03 |
| --- | --- | --- |
| Patērējama jauda; [VA] | 2.8 / 2.4 | 3.5 / 2.9 |
| Barošanas spriegums | AC 230V ±15% |
| Strāvas frekvence; [Hz] | 50/60 |
| Vadības signāls | trīspunktu |
| Piedziņas attīstītais spēks; [Ņ] | 400 |
| Maksimālais kāta solis; [mm] | 5.5 |
| Kāta pārvietošana laiks; [sek.] | 120 | 30 |
| Maksimālā siltumnesēja temperatūra; [0C] | 130 |
| Drošības klase | IP54 |

Regulējošais vārsts

(Siemens VVG44 vai analogs)

| Tehniskie raksturojumi | VVG44 |
| --- | --- |
| Vārsta DN | 15 / 20 / 25 / 32 |
| Savienotība ar el. regulējošo piedziņu | SAS31.00 SAS31.03 |
| Nosacītais spiediens; [Bar] | 16 |
| Kāta solis; [mm] | 5.5 |
| Vides temperatūra; [0C] | 120 |
| Vide | Ūdens |
| Kvs; [m3/h] | 1.6; 2.5 vai 4.0 (DN15) 6.3 (DN20) 10.0 (DN25) 16.0 (DN32) |
| Korpusa materiāls | Bronza |
| Savienojuma tips | ārējā vītne |

Pozīcijas, kas ir iekļaujamas Tehniskajā un finanšu piedāvājumā (tehniskās specifikācijas apkopojums)

Iekārtas tips

Vārsta regulējošā elektriskā piedziņa Siemens SAS31.00

Vārsta regulējošā elektriskā piedziņa Siemens SAS31.03

Regulējošais vārsts Siemens VVG44 DN15

Regulējošais vārsts Siemens VVG44 DN20

Regulējošais vārsts Siemens VVG44 DN25

Regulējošais vārsts Siemens VVG44 DN32

Vārsta regulējošā elektriskā piedziņa

(Danfoss AMV10, AMV30, ANV435 vai analogs)

| Tehniskie raksturojumi | AMV10 | AMV30 | AMV435 |
| --- | --- | --- | --- |
| Patērējama jauda; [VA] | 2.15 | 7 | 2 |
| Barosanas spriegums | 230V ~ (no -10 līdz 15%) 24V ~ (no -10 līdz 15%) |
| Strāvas frekvence; [Hz] | 50/60 |
| Vadības proncips | trīspušu |
| Piedziņas attīstītais spēks; [Ņ] | 300 | 450 | 400 |
| Maksimālais kāta solis; [mm] | 5.5 | 10 | 20 |
| Kāta pārvietošana laiks; [sek/mm] | 14 | 3 | 7.5/15 |
| Maksimālā siltuma nesejā temperatūra; [0C] | 130 | 150 | 130 |
| Drošības klase | IP54 |

Spiediena pārveidotājs

(Danfoss MBS1700, MBS3000 vai analogs)

| Tehniskie raksturojumi | MBS1700 | MBS3000 |
| --- | --- | --- |
| Darba vide | Gaiss, gāze, šķidrums |
| Spiediena mērīšanas veids | Ralatīvs |
| Mērīšanas diapazons; [Bar] | 0-16 |
| Pieļaujamais darba temperatūru diapazons; [0C] | No 40 līdz 85 |
| Pieļaujamā pamata mērīšanas kļūdas robeža | ≤ ± 0.5: 1 merīšanas diapazons |
| Reakcijas laiks; [msek] | < 4 |
| Parspiediena robeža (statiskais spiediens) | 6 kārtējā, bet nav lielāks par 1500 Bar |
| Devēja plīsuma spiediens | >6 kārtējā, bet nav lielāks par 2000 Bar |
| Savienojuma tips | Arējā vītne G1/4” |
| Materiāls | Nerusējošais tērauds |
| Izejas signāls | 4-20 mA | 0-5 V |
| Aizsardzība pret nepareizo polu savienojumu | ir |
| Barošanas spriegums; [V] | 9-32 | 9-30 |
| Maksimāla strāva; [mA] | 28 |
| Elektriskais savienojums | Standarta ligzda DIN 43650 |
| Izejas pretestība; [Ω] | - | ≤25 |

Spiediena relejs

(Danfoss KP/KPI vai analogs)

| Tehniskie raksturojumi | KP35 | KPI35 |
| --- | --- | --- |
| Vides temperatūra; [0C] | -40…+65 |
| Vide | Gaiss; gazēs | Gaiss; eļļa; ūdens |
| Materiāls | Skārda pārsegta ar bronzu + tērauds | Skārda pārsegta ar bronzu + misiņš |
| Savienojuma tips | vītne G1/4” |
| Drošības klase | IP33; IP44 |
| Saslēguma sistēma | Vienplāksnes pārslēgšanas kontakts |
| Regulēšanas robeža; [Bar] | 0.2-7.5 | 0.2-8.0 |
| Spiediena diferenciālis; [Bar] | 0.7-4 | 0.4-1.5 |
| Darba spiediens; [Bar] | 17 | 18 |

Regulējošais vārsts

(Danfoss VS2, VM2, VRB2, VRG2 vai analogs)

| Tehniskie raksturojumi | VS2 | VM2 | VRB2 | VRG2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vārsta DN | 15 / 20 / 25 | 20 / 25 / 32 | 20 / 25 / 32 / 40 / 50 |
| Savienotība ar el. regulējošo piedziņu | AMV10 AMV30 | AMV10 AMV30 AMV435 |
| Nosacītais spiediens; [Bar] | 16 | 25 | 16 | 16 |
| Kāta solis; [mm] | 4 | No 5 līdz 7 | 15 | 15 |
| Vides temperatūra; [0C] | 130 | 150 | 130 |  |
| Vide | Ūdens |
| Kvs; [m3/h] | 1 vai 1,16 (DN15) 2,5 (DN20) 4,0 (DN25) | 4 vai 6 (DN20) 6,3 (DN25) 10 (DN32) | 6 (DN20) 10 (DN25) 16 (DN32) 25 (DN40) 40 (DN50) |
| Materiāls | Nerūsējošais tērauds | Nerūsējošais tērauds; bronza |
| Savienojuma tips | vītne | ārējā/ iekšējā vītne | ārējā vītne |

Spiediena redukcijas vārsts

(Honeywell – Braukmann D04FM-3/4A, D04FM-1/2A vai analogs)

Blīve filtram

Blīve filtram FIG821 vākam DN32 (68/56)

Blīve filtram FIG821 vākam DN40 (79/68)
Blīve filtram FIG821 vākam DN50 (87/75)
Blīve filtram FIG821 vākam DN65 (102/90)

Piezīmes:

- Iekārtu garantijas termiņš 2 gadi;

- Piegādes ilgums pēc pasūtījuma saņemšanas 20 darba dienas;

- Ja tiek piedāvāts analogs, obligāti jāiesniedz Detalizēts piedāvātās preces apraksts (nosaukums, preces īpašības, ražotāja nosaukums) un attiecīgo piedāvāto preču drošības/atbilstības/kvalitātes dokumenti latviešu valodā.

3.pielikums

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2022/196P

Tehniskais un FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepazinušies ar iepirkuma „Siltummezglu aprīkojuma piegāde”, ID Nr. SIA DDZKSU 2022/196P prasībām, piedāvājam 12 (divpadsmit) kalendāro mēnešu laikā saskaņā ar līguma nosacījumiem un tehniskās specifikācijas prasībām piegādāt atbilstošu preci par šādu cenu:

| Nr. p.k. | Piedāvātās preces nosaukums un detalizēts apraksts (izmērs, īpašības) | Mērvienība | Piedāvātā cena par vienu vienību EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | gab. |  |
|  | ... | gab. |  |
| KOPĀ EUR: |  |

Garantējam Jums:

- Nodrošināt iespēju veikt piegādes pa daļām saskaņā ar pasūtījumu.

- Piegādāt pasūtījumu 20 (divdesmit) darba dienu laikā no pasūtījuma vai akcepta saņemšanas dienas.

Mēs apliecinām, ka:

- Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

- Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajās specifikācijas norādītās prasības.

- Piedāvājuma cenā iekļautas visas pretendenta paredzamās izmaksas un visi nodokļi un nodevas, ja tādas ir paredzētas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvai preču piegādei.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

# Text boxes

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”

Reģ. Nr. 41503002485

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417,

tālr.654-07260, fakss 654-38872

e-pasts: pasts@ddzksu.lv