UZAICINĀJUMS PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI

Daugavpilī

2022.gada 11.novembrī

## Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2022/219P

„Servera iegāde”

- Pasūtītājs

# SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālrunis : 654 07260

Fakss:      654 38872

E-pasts:  ingrida.nezberte@ddzksu.lv

Mājas lapā: www.ddzksu.lv

Kontaktpersona iepirkuma jautājumos – iepirkumu speciālists Ingrīda Nežberte, tālr.654 07290

Kontaktpersona tehniskajos jautājumos – IT projektu vadītājs Dmitrijs Agijevičs, tālr. 25425990

- Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Servera iegāde (2.pielikums).

3. Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, personīgi SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, pie administratora (1.stāvā) vai uz e-pastu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.

4. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2022.gada 21.novembrim plkst. 14:00.

Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un atdod vai nosūta atpakaļ Pretendentam. Pasūtītājs neparedz piedāvājumu atsaukšanu un grozīšanu. Pretējā gadījumā Pasūtītājs neatver un neizskata pretendenta piedāvājumus.

5. Paredzamais līguma izpildes termiņš: 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas no līguma noslēgšanas brīža.

6. Pretendentam jābūt reģistrētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

7. Pretendentam iepriekšējo triju gadu laikā jābūt pieredze iepirkuma priekšmeta līdzīga rakstura preces piegādei.

8. Piedāvājumā jāiekļauj:

- pretendenta rakstisks iesniegums par dalību iepirkumā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts – 1.pielikums);

- informāciju par veiktajām piegādēm, kas raksturo 7.punktā prasīto pieredzi ierakstīt zemāk esošajā tabulā:

| Nr. p.k. | Pasūtītāja nosaukums, tālrunis | Līguma darbības termiņš | Līgumcena (bez PVN) | Līguma īss raksturojums (priekšmets) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Tehniskais un finanšu piedāvājums saskaņā ar 3.pielikumu. Cena jānorāda euro un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma izpildi. Izmaksas jānorāda EUR bez PVN.

9. Pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai mājas lapā par konkrēto iepirkumu. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

10. Paziņojums par rezultātiem tiks publicēts mājas lapā: www.ddzksu.lv.

11. Izraudzītajam pretendentam 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma saņemšanas dienas jāparaksta tas un jānogādā atpakaļ pasūtītājam uz juridisko adresi. Pēc šī termiņa notecējuma pasūtītājs ir tiesīgs noslēgt iepirkuma līgumu ar nākošo pretendentu.

Pielikumā: 1. Pieteikums dalībai iepirkumā (veidlapa);

2. Tehniskā specifikācija (darba uzdevums).

3. Tehniskais un finanšu piedāvājums (veidlapa).

Iepirkumu speciālists									I.Nežberte

Nežberte 654 07290

ingrida.nezberte@ddzksu.lv

1. pielikums

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2022/219P

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

„Servera iegāde”,

identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2022/219P

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Faktiskā adrese |  |
| Bankas rekvizīti: nosaukums |  |
| Kods |  |
| Konta numurs |  |
| Tālrunis, fakss: |  |
| E-pasts |  |
| Kontaktpersona |  |

1. Uzņēmuma direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1.1. Iepazinās ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ.Nr.41503002485 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „Servera iegāde” (ID Nr. SIA DDZKSU 2022/219P) dokumentāciju, t.s. tehnisko (darba) uzdevumu un piekrīt visiem iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām, garantē attiecīgo prasību izpildi;

1.2. Apņemas izpildīt visas iepirkuma dokumentācijā un attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības;

1.3. Apliecina, ka piedāvātās preces ir sertificētas un atbilst Latvijas Republikas standartiem un normatīvajos aktos noteiktām prasībām;

1.4. Apliecina, ka piegādāto preču garantijas termiņš ir 36 (trīsdesmit seši) mēneši no preces pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīža;

1.5. Piedāvājums ir spēkā 180 dienas no noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

2. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

2.1. Ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts.

Personas ar paraksta tiesībām:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.

2.pielikums

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2022/219P

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

SERVERA IEGĀDEI

Servera tehniskais prasības:

| Nr. p.k | Tehniskie parametri | Daudzums |
| --- | --- | --- |
|  | 1U / Up to 8 x 2.5" / Hot-swap hard drive bays / Power supply 2x 600 W / Rails With Cable Management / iDrac9 Express vai iLO / (1 gab.) | 1.00 |
|  | CPU: E-2336, 2.9 GHz, 12 MB, 12T, 6C / (1 gab.) | 1.00 |
|  | RAM: 64Gb / DDR4 / 3200 Mhz | 1-4 |
|  | RAID: 12Gb/s SAS 6Gb/s SATA (0,1,10) | 2.00 |
|  | HDD: SSD 2.5"/ 960GB / SATA / RI / 6Gb / 512e / Hot-plug | 4.00 |
|  | HDD: HDD 2.5" / 10000 RPM / 2400 GB / Hot-swap / Advanced format 512e / 12Gbps / Hot-plug | 4.00 |

Īpašie noteikumi:

- Visām detaļām ir jābūt no viena ražotāja, vai ražotāja atbalstītas.

- Garantijas laiks ne mazāks par 3 gadiem un garantijas veids - nākamā darba diena.

- Operatīva atmiņa var būt vairākos moduļos.

- Piegādes termiņš: ne vairāk par 30 dienām.

- Piegādes adrese: Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417

3.pielikums

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2022/219P

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

„Servera iegāde”,

identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2022/219P

Iepazinušies ar iepirkuma „Servera iegāde” ID Nr. SIA DDZKSU 2022/219P prasībām, piedāvājam 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža sniegt tehniskajā specifikācijā noteiktām prasībām atbilstošus pakalpojumus un piegādāt preces par šādām cenām:

| Nr. p.k. | Piedāvātās preces nosaukums un detalizēts apraksts (izmērs, īpašības) | Mērvienība | Piedāvātā cena par vienu vienību EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
|  | … |  |  |
| KOPĀ: |  |

Mēs apliecinām, ka:

- piedāvātā Prece un tās komplektējošās daļas nav iepriekš lietotas.

- nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

- nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajā specifikācijā norādītās prasības;

- piedāvājuma summā iekļautas visas pretendenta paredzamās izmaksas un visi normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un nodevas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvai pakalpojumu izpildei.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

# Text boxes

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”

Reģ. Nr. 41503002485

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417,

tālr.654-07260, fakss 654-38872

e-pasts: pasts@ddzksu.lv