UZAICINĀJUMS PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI

Daugavpilī

2023.gada 12.aprīlī

## Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2023/077P

„Ūdensvada un kanalizācijas tīklu ierīkošana saskaņā ar projektu “Dzīvojamās mājas Jelgavas ielā 100, Daugavpilī, pieslēgšana ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem””

- Pasūtītājs

# SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālrunis: 654 07260

Fakss:     654 38872

E-pasts:  ingrida.nezberte@ddzksu.lv

Mājas lapā: www.ddzksu.lv

Kontaktpersona iepirkuma jautājumos – iepirkumu speciālists Ingrīda Nežberte, tālr.654 07290

Kontaktpersona tehniskajos jautājumos – ēku sistēmu inženieris Jurijs Kravčonoks, tālr.654 07273.

- Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Ūdensvada un kanalizācijas tīklu ierīkošana saskaņā ar projektu “Dzīvojamās mājas Jelgavas ielā 100, Daugavpilī, pieslēgšana ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem” (2.pielikums).

3.	Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, personīgi SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, pie administratora (1.stāvā) vai uz e-pastu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.

4.	Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2023.gada 26.aprīlim plkst. 14:00.

Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un atdod vai nosūta atpakaļ Pretendentam. Pasūtītājs neparedz piedāvājumu atsaukšanu un grozīšanu. Pretējā gadījumā Pasūtītājs neatver un neizskata pretendenta piedāvājumus.

5. Paredzamais līguma izpildes termiņš: 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas no līguma parakstīšanas brīža.

6. Pretendentam jābūt reģistrētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā un Būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgos reģistros ārvalstīs.

7. Piedāvājumā jāiekļauj:

  - pretendenta rakstisks iesniegums par dalību iepirkumā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts – 1.pielikums);

  - pretendenta speciālistu profesionālo kompetenci apliecinošo dokumentu un sertifikātu kopijas, kas saskaņā ar esošajiem normatīvajiem aktiem nepieciešami tehniskajā specifikācijā (darba uzdevumā) noteikto darbu veikšanai un šo speciālistu apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību konkrēta līguma izpildei, ja viņi nav reģistrēti pretendenta būvkomersantu reģistrā;

  - pretendenta rakstisks apliecinājums, ka pretendentam ir pieredze līdzīga rakstura būvdarbu veikšanā ar informāciju par būtiskākiem veiktajiem būvdarbiem iepriekšējo triju gadu laikā vai īsākā laika periodā, ja pretendents ir dibināts vēlāk. Informācijā par veiktajiem būvdarbiem, kas raksturo šajā punktā prasīto pieredzi, ietvert ziņas par attiecīgo būvdarbu apjomu, būvju veidiem, izpildes termiņu un vietu, kā arī par to, vai visi darbi ir pienācīgi pabeigti;

  - pretendenta (būvdarbu veicēja) un būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polišu kopijas vai, ja tādu nav, pretendenta apliecinājums, ka, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, viņš pēc būvdarbu līguma slēgšanas nekavējoties veiks pretendenta un būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar noteikto normatīvajos aktos apdrošināšanas kārtību;

  - finanšu piedāvājums iesniedzams atbilstoši darba uzdevumam saskaņā ar 3.pielikumu, pievienojot tam lokālo tāmi, kas sastādīta saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumiem Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”. Cena jānorāda euro un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma izpildi. Izmaksas jānorāda EUR bez PVN;

  - objekta apsekošanas akts iesniedzams atbilstoši darba uzdevumam saskaņā ar 4.pielikumu.

  - Ja piedāvājumu iesniedz drukātā veidā, tad vienā eksemplārā, lapas cauršūtas, numurētas un aizzīmogotas. Piedāvājums ir jāiesniedz aizlīmētā aploksnē. Visiem pretendenta sagatavotajiem dokumentiem un to atvasinājumiem ir jābūt noformētiem Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.

8. Pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai mājas lapā par konkrēto iepirkumu. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

9. Paziņojums par rezultātiem tiks publicēts mājas lapā: www.ddzksu.lv.

10. Līgums tiks noslēgts pēc līguma cenas saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem.

11. Izraudzītajam pretendentam 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma saņemšanas dienas jāparaksta tas un jānogādā atpakaļ pasūtītājam uz juridisko adresi. Pēc šī termiņa notecējuma pasūtītājs ir tiesīgs noslēgt iepirkuma līgumu ar nākošo pretendentu.

Pielikumā: 1. Pieteikums dalībai iepirkumā (veidlapa);

2. Tehniskais uzdevums (darba uzdevums);

3. Finanšu piedāvājums (veidlapa).

4. Objekta apsekošanas lapa (veidlapa).

Iepirkumu speciālists									I.Nežberte

Nežberte 654 07290

ingrida.nezberte@ddzksu.lv

1.pielikums

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2023/077P

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

„Ūdensvada un kanalizācijas tīklu ierīkošana saskaņā ar projektu “Dzīvojamās mājas Jelgavas ielā 100, Daugavpilī, pieslēgšana ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem””,

identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2023/077P

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> **

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Faktiskā adrese |  |
| Bankas rekvizīti: nosaukums |  |
| Kods |  |
| Konta numurs |  |
| Tālrunis, fakss: |  |
| E-pasts |  |
| Kontaktpersona |  |

1. Uzņēmuma direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1.1. Iepazinās ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ.Nr.41503002485 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „Ūdensvada un kanalizācijas tīklu ierīkošana saskaņā ar projektu “Dzīvojamās mājas Jelgavas ielā 100, Daugavpilī, pieslēgšana ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem””, (ID.Nr. SIA DDZKSU 2023/077P) dokumentāciju, t.s. tehnisko (darba) uzdevumu un piekrīt visiem iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām, garantē attiecīgo prasību izpildi.

1.2. Apņemas izpildīt visas iepirkuma dokumentācijā un attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

1.3. Apliecina, ka dokumentācijas izstrādāšana tiks veikta atbilstoši tehniskās specifikācijas (darba uzdevuma), Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām, kā arī apbūves noteikumiem un tehniskiem noteikumiem.

1.4. Piekrīt SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” iesniegtās lokālās tāmes izsniegšanai dzīvojamās mājas Jelgavas ielā 100, Daugavpilī, dzīvokļu īpašniekiem izskatīšanai.

1.5. Piedāvājums ir spēkā 180 dienas no noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

2. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

2.1. ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts.

Personas ar paraksta tiesībām:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.

2.pielikums

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2023/077P

Tehniskie noteikumi

Ūdensvada un kanalizācijas tīklu ierīkošanai saskaņā ar projektu „Dzīvojamās mājas Jelgavas ielā 100, Daugavpilī, pieslēgšana ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem”

- Atbildīgajiem būvdarbu vadītājiem ūdensapgādes un kanalizācijas nozarē obligāti jābūt sertificētiem saskaņā ar MK noteikumiem Nr.169 „Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi”.

- Darba procesā ievērot visas celtniecības normas un tehnoloģijas.

- Būvdarbu veikšanas laikā pielietot Latvijā sertificētus celtniecības materiālus. Visiem materiāliem jābūt sertifikāti, kas apliecina, ka produkcija atbilst drošības un kvalitātes prasībām, saskaņā ar Latvijas Republikas standartiem un normatīvajiem dokumentiem.

- Būvdarbus veikt saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

- Veikt teritorijas, kurā paredzēta būvniecība, apsekošanu.

- Pirms finanšu piedāvājuma sastādīšanas obligāti patstāvīgi apmeklēt objektu (pēc līguma noslēgšanas ar pretendentu, ja rodas jautājumi par darbu ainām vai apjomiem, tie netiks ņemti vērā).

- Darbu veikšanas gaitā nodrošināt kārtību darba vietās. Pēc darbu pabeigšanas uzkopt darba vietas. Pēc celtniecības darbu pabeigšanas izpildīt piegulošas teritorijas atjaunošanu.

- Izstrādāt tāmes aprēķinu ūdensvada un kanalizācijas tīklu ierīkošanai saskaņā ar paskaidrojuma rakstu. Tāmi sastādīt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” (MK noteikumi Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība””).

- Būvdarbu veikšanas laikā sastādīt segto darbu pieņemšanas aktus, pieaicināt SIA „DDzKSU” pasūtītāja pārstāvjus darbu pieņemšanai un segto darbu pieņemšanas aktu parakstīšanai.

- Veikto darbu kvalitātes garantijas laiks – 5 gadi.

- Darbu veikšanas termiņš – 30 dienas (kalendārās) no līguma parakstīšanas brīža.

- Visiem samontētajiem cauruļvadiem pirms pievienošanas pie pilsētas komunikācijām veikt skalošanu un hidraulisko pārbaudi.

- Izpilddokumentāciju veikt atbilstoši spēkā esošiem normatīviem. Izpilddokumentāciju nodot SIA „DDzKSU” un atbilstošām organizācijām.

- Jautājumu gadījumā celtniecības procesā griezties SIA „DDzKSU”; kontaktpersona: SIA „DDzKSU” ēku sistēmu inženieris J.Kravčonoks t.65407273.

Pielikumā: paskaidrojuma raksts „Dzīvojamās mājas Jelgavas ielā 100, Daugavpilī, pieslēgšana ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem”.

3.pielikums

Piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2023/077P

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

„Ūdensvada un kanalizācijas tīklu ierīkošana saskaņā ar projektu “Dzīvojamās mājas Jelgavas ielā 100, Daugavpilī, pieslēgšana ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem””,

identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2023/077P

Iepazinušies ar iepirkuma „Ūdensvada un kanalizācijas tīklu ierīkošana saskaņā ar projektu “Dzīvojamās mājas Jelgavas ielā 100, Daugavpilī, pieslēgšana ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem””, ID Nr.SIA DDZKSU 2023/077P prasībām, piedāvājam ievērojot darba uzdevumā noteiktas prasības un Latvijas Republikas normatīvos aktus attiecīgajā jomā, veikt darba uzdevumu par šādu summu:

| Nr. | Iepirkuma nosaukums | Līgumcena euro bez PVN | Līgumcena euro ar PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ūdensvada un kanalizācijas tīklu ierīkošana saskaņā ar projektu “Dzīvojamās mājas Jelgavas ielā 100, Daugavpilī, pieslēgšana ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem” |  |  |
| KOPĀ: |  |  |

Mēs apliecinām, ka:

- Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

- Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajā specifikācijā norādītās prasības.

- Piedāvājuma summā iekļautas visas pretendenta paredzamās izmaksas un visi normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un nodevas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvai pakalpojumu izpildei.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

4.pielikums

Piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2023/077P

# Objekta apsekošanas AKTS

“Ūdensvada un kanalizācijas tīklu ierīkošana saskaņā ar projektu “Dzīvojamās mājas Jelgavas ielā 100, Daugavpilī, pieslēgšana ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem””

identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2023/077P

Pasūtītājs: SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Būvuzņēmējs: ____„________________”, reģ. Nr.________________________

Pretendenta pārstāvis ar savu parakstu apliecina, ka:

1) tika veikta apsekošana;

2) darbu sastāvs un apjoms ir skaidrs un pietiekošs kvalitatīviem darbiem;

3) piedāvātajā cenā tiks iekļauti visi izdevumi, kas ir nepieciešami kvalitatīvu darbu izpildei objektā (-os);

4) iebildumu par darbu apjomu nav.

| Objekta adrese | Datums (dd.mm.gg.) | Pretendenta pārstāvis (vārds, uzvārds, paraksts) | SIA “DDzKSU” pārstāvis (vārds, uzvārds, paraksts) |
| --- | --- | --- | --- |

# Text boxes

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”

Reģ. Nr. 41503002485

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417,

tālr.654-07260, fakss 654-38872

e-pasts: pasts@ddzksu.lv