UZAICINĀJUMS PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI

Daugavpilī

2023.gada 19.maijā

## Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2023/119P

„Būvuzraudzības veikšana objektā “Ruberoīda jumta seguma nomaiņa un siltumizolācijas ierīkošana dzīvojamā mājā Enerģētiķu šķērsielā 12, Daugavpilī, saskaņā ar projektu””

- Pasūtītājs

# SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālrunis: 654 07260

Fakss:     654 38872

E-pasts:  ingrida.nezberte@ddzksu.lv

Mājas lapā: www.ddzksu.lv

Kontaktpersona iepirkuma jautājumos – iepirkumu speciālists Ingrīda Nežberte, tālr.654 07290.

Kontaktpersona tehniskajos jautājumos – RTD ēku būvinženieris Nadežda Gaļimska, tālr.654 07275

- Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Būvuzraudzības veikšana objektā “Ruberoīda jumta seguma nomaiņa un siltumizolācijas ierīkošana dzīvojamā mājā Enerģētiķu šķērsielā 12, Daugavpilī, saskaņā ar projektu” (2.pielikums).

3.	Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, personīgi SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, pie administratora (1.stāvā) vai nosūtot uz e-pastu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.

4.	Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2023.gada 29.maijam plkst. 14:00.

Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un atdod vai nosūta atpakaļ Pretendentam. Pasūtītājs neparedz piedāvājumu atsaukšanu un grozīšanu. Pretējā gadījumā Pasūtītājs neatver un neizskata pretendenta piedāvājumus.

5.	Paredzamais līguma izpildes termiņš: 60 (sešdesmit) beznokrišņu darba dienas.

6.	Pretendentam jābūt reģistrētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā un Būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgos reģistros ārvalstīs vai, ja pretendents ir fiziskā persona, tad jābūt reģistrētam kā saimnieciskās darbības veicējam.

7.	Piedāvājumā jāiekļauj:

  - pretendenta rakstisks iesniegums par dalību iepirkumā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts – 1.pielikums);

  - pretendenta būvspeciālistu profesionālo kompetenci apliecinošo dokumentu kopijas, kas saskaņā ar esošajiem normatīvajiem aktiem nepieciešami tehniskajā specifikācijā (darba uzdevumā) noteikto darbu veikšanai un šo speciālistu apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību konkrēta līguma izpildei, ja viņi nav reģistrēti pretendenta būvkomersantu reģistrā;

  - pretendenta rakstisks apliecinājums, ka pretendentam ir pieredze iepirkuma priekšmetā minēto pakalpojumu sniegšanā ar informāciju par būtiskākiem sniegtajiem pakalpojumiem iepriekšējo divu gadu periodā. Aprakstā norādīt pasūtītāju, izpildītāju, īsu līguma priekšmeta aprakstu, līguma izpildes gadu vai laikposmu, līguma summu un kontaktpersonu, kā arī norādīt vai pakalpojums ir pienācīgi pabeigts.

  - pretendenta un pretendenta speciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polišu kopijas vai, ja tādu nav, pretendenta apliecinājums, ka, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, viņš pēc pakalpojuma līguma slēgšanas nekavējoties veiks pretendenta un speciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar noteikto normatīvajos aktos apdrošināšanas kārtību;

  - finanšu piedāvājums (3. pielikums) iesniedzams atbilstoši darba uzdevumam. Cena jānorāda euro un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma izpildi. Izmaksas jānorāda EUR bez PVN;

  - objekta apsekošanas akts iesniedzams atbilstoši darba uzdevumam saskaņā ar 4.pielikumu.

  - Ja piedāvājumu iesniedz drukātā veidā, tad vienā eksemplārā, lapas cauršūtas, numurētas un aizzīmogotas. Piedāvājums ir jāiesniedz aizlīmētā aploksnē. Visiem pretendenta sagatavotajiem dokumentiem un to atvasinājumiem ir jābūt noformētiem Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.

8.	Pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai mājas lapā par konkrēto iepirkumu. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

9. Paziņojums par rezultātiem tiks publicēts mājas lapā: www.ddzksu.lv.

10.	Līgums tiks noslēgts pēc līguma cenas saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem un būvdarbu līguma parakstīšanas gadījumā.

11.	Izraudzītajam pretendentam 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma saņemšanas dienas jāparaksta tas un jānogādā atpakaļ pasūtītājam uz juridisko adresi. Pēc šī termiņa notecējuma pasūtītājs ir tiesīgs noslēgt iepirkuma līgumu ar nākošo pretendentu.

Pielikumā: 1. Pieteikums dalībai iepirkumā (veidlapa);

2. Tehniskais uzdevums/darba uzdevums;

3. Finanšu piedāvājums (veidlapa);

4. Objekta apsekošanas akts (veidlapa).

Iepirkumu speciālists 								Ingrīda Nežberte

Nežberte  654 07290

ingrida.nezberte@ddzksu.lv

1.pielikums

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2023/119P

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

„Būvuzraudzības veikšana objektā “Ruberoīda jumta seguma nomaiņa un siltumizolācijas ierīkošana dzīvojamā mājā Enerģētiķu šķērsielā 12, Daugavpilī, saskaņā ar projektu””,

identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2023/119P

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> **

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Faktiskā adrese |  |
| Bankas rekvizīti: nosaukums |  |
| Kods |  |
| Konta numurs |  |
| Tālrunis, fakss: |  |
| E-pasts |  |
| Kontaktpersona |  |

1. Uzņēmuma direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1.1. Iepazinās ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ. Nr. 41503002485 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „Būvuzraudzības veikšana objektā “Ruberoīda jumta seguma nomaiņa un siltumizolācijas ierīkošana dzīvojamā mājā Enerģētiķu šķērsielā 12, Daugavpilī, saskaņā ar projektu””, (ID.Nr. SIA DDZKSU 2023/119P) dokumentāciju, t.s. tehnisko (darba) uzdevumu un piekrīt visiem iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām, garantē attiecīgo prasību izpildi.

1.2. Apņemas izpildīt visas iepirkuma dokumentācijā un attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

1.3. Apliecina, ka pieteikuma izstrādāšana tiks veikta atbilstoši tehniskās specifikācijas (darba uzdevuma) prasībām.

1.4. Apliecina, ka izstrādājot finanšu piedāvājumu patstāvīgi apsekojām objektu un iepazināmies ar būvniecības ieceres dokumentāciju.

1.5. Piekrīt SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” Finanšu piedāvājuma izsniegšanai dzīvojamās mājas Enerģētiķu šķērsielā 12, Daugavpilī, dzīvokļu īpašniekiem izskatīšanai.

1.6. Ja attiecībā uz iepirkuma priekšmetu nepieciešams ievērot komercnoslēpumu, pretendents to norāda savā piedāvājumā.

1.7. Piedāvājums ir spēkā 180 dienas no noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

2. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

2.1. ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts.

Personas ar paraksta tiesībām:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.

2.pielikums

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2023/119P

DARBA UZDEVUMS

Būvuzraudzības veikšana objektā

ruberoīda jumta seguma nomaiņa un siltumizolācijas ierīkošana dzīvojamā mājā Enerģētiķu šķērsielā 12, Daugavpilī, saskaņā ar projektu

| Objekta nosaukums | Ruberoīda jumta seguma nomaiņa un siltumizolācijas ierīkošana dzīvojamā mājā Enerģētiķu šķērsielā 12, Daugavpilī, saskaņā ar projektu |
| --- | --- |
| Objekta adrese | Enerģētiķu šķērsielā 12, Daugavpilī |
| Priekšmets | Būvdarbu būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana saskaņā ar izstrādāto būvniecības ieceres dokumentāciju |

Pretendentam jāievēro:

- Būvniecības likums;

- Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”

- Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumi Nr.529 “Ēku būvnoteikumi”.

Pretendentam jāatbilst:

- Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”;

- Ministru kabineta 2018.gada 20.marta noteikumi Nr.169 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi”.

Īpašie noteikumi:

- pirms pieteikuma iesniegšanas patstāvīgi apsekot objektu un iepazīties ar būvniecības ieceres dokumentāciju;

- pretendentam iepriekšējā pieredze līdzvērtīgo objektu būvuzraudzības veikšanā, vismaz 2 objekti, pēdējo divu gadu laikā;

- pretendenta speciālistam jābūt sertificētam ēku būvdarbu būvuzraudzībā;

- pretendentam jāpievieno speciālista rakstisks apliecinājums par piekrišanu piedalīties līguma izpildē. Lūdzam ņemt vērā, ka līguma izpildes laikā pretendents varēs nomainīt iesniegtajā piedāvājuma nominētus speciālistu/us vienīgi ar pasūtītāja rakstisko piekrišanu;

- līgums ar izvēlēto pretendentu tiks parakstīts būvdarbu līguma parakstīšanas gadījumā.

1. Veicamo būvdarbu saraksts

| Nr.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērv. | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Būvlaukuma sagatavošanas darbi |  |  |
| 1.1 | Sagatavošanas dabi saskaņā ar DOP, DVP | obj. | 1.00 |
| 1.2 | Būvtāfele 1m x 1m | gb | 1.00 |
| 2 | Demontāžas darbi |  |  |
| 2.1 | Jumta malas nosegskārda (t.sk., bitumena seguma, apkškonstrukcijas, stiprinājumu) demontāža līdz betona/mūra apjomam un būvgružu utilizācija | m | 150.00 |
| 2.2 | Jumta izvadu nosedzošo jumtiņu demontāža (t.sk., stiprinājumi)un būvgružu utilizācija | gb | 12.00 |
| 2.3 | Lietus ūdens sateces sietiņu demontāža un būvgružu utilizācija | gb | 4.00 |
| 2.4 | Demontēt esoša bitumena (vai citu, piem., skārda, izlīdzinoša, slīpumu veidojoša slāņa, t.sk., deflektorus) segumu klājumus līdz betona paneļa virsmai un būvgružu utilizācija | m² | 657.70 |
| 2.5 | Uzbetonējuma ap jumta lūku demontāža un būvgružu utilizācija | obj. | 1.00 |
| 2.6 | Jumta lūkas demontāža un būvgružu utilizācija | obj. | 1.00 |
| 3 | Jumta virsmas sagatavošanas darbi |  |  |
| 3.1 | Attīrīt jumta paneļu, izbūvju, ventilācijas izvadu, parapetu virsmas no netīrumiem un visām abrazīvām daļiņām (t.sk., smiltis, sūnas, atslāņojušies betona atlikumi, jumta seguma atlikumi) | m² | 657.70 |
| 3.2 | Mehāniski attīrīt atsegtus tērauda stiegrojumus no korozijas līdz tīram metālam, apstrādāt ar pretkorozijas pārklājumu (pēc krāsošanas pārkaisa ar smiltīm, lai uzlabotu saķeri ar betonu), pārklāt ar pretkorozijas javu (Ceresit CD 30 vai ekvivalents) | m² | 657.70 |
| 3.3 | Attīrītajiem betona izdrupumiem (ja tādi ir) veikt kontaktslāņa izveidošanu ar otu 2 kārtās, uzklājot javu (Ceresit CD 30 vai ekvivalents) | m² | 657.70 |
| 3.4 | Pēc kontaktvirsmas izveidošanas apstrādātajam stiegrojumam un betona izdrupumiem (ja tādi ir) veikt atjaunošanu līdz sākotnējiem apjomiem. Sākotnējo apjomu atjaunošanu veikt ar injekcijas javu (Ceresit CD 26, 25 vai ekvivalents) | m² | 657.70 |
| 3.5 | Parapetu virsmas izlīdzināšanu (viena līmeņa plaknē) un apjomu atjaunošanu līdz sākotnējiem apjomiem veikt ar injekcijas javu (Ceresit CD 26, 25 vai ekvivalents), kur nepieciešams izveidot koka veidņus | m² | 657.70 |
| 3.6 | Plaisas jumta paneļos (ja tādas ir) no virspuses aizdarīt ar Schomburg Asocret-BM (vai ekvivalents) | m² | 657.70 |
| 3.7 | Ventilācijas izvadu virsmas attīrīšana | gb | 12.00 |
| 3.8 | Betona izlīdzinošā slāņa izveide jumta siltinājuma dībeļu stiprināšanai | m² | 657.70 |
| 3.9 | Uz jumta ar keramzīta materiāla klājumu izveidot 2% slīpumu lietus ūdens tecēšanas virzienā uz notekām | m² | 657.70 |
| 4 | "P2" jumta siltināšana |  |  |
| 4.1 | Siltināmās plaknes komunikāciju atvirzīšana virs siltumizolācijas līmeņa un to nostiprināšana pēc ēkas atjaunošanas darbiem. Nodrošināt komunikāciju nepārtrauktu darbību. | obj. | 1.00 |
| 4.2 | Siltumizolācija PAROC ROS 30 - 150mm (λ≤0,036 W/mK) (vai ekvivalents). Siltumizolācijas izvietojumu un pārlaidumus veidot atbilstoši būvizstrādājuma ražotāja apstiprinātai montāžas tehnoloģijai. Dībeļu iestrāde atbilstoši efektīvajam stiprinājuma dziļumam un segumam, ko nosaka būvizstrādājuma ražotāja apstiprināta montāžas tehnoloģija. (apjoms bez atgriezumu rezerves) | m² | 657.70 |
| 4.3 | Siltumizolācija PAROC ROS 30g - 130mm (λ≤0,036 W/mK) (vai ekvivalents). Siltumizolācijas izvietojumu un pārlaidumus veidot atbilstoši būvizstrādājuma ražotāja apstiprinātai montāžas tehnoloģijai. Dībeļu iestrāde atbilstoši efektīvajam stiprinājuma dziļumam un segumam, ko nosaka būvizstrādājuma ražotāja apstiprināta montāžas tehnoloģija. (apjoms bez atgriezumu rezerves) | m² | 657.70 |
| 4.4 | Siltumizolācija PAROC ROB 80 - 20mm (λ≤0,038 W/mK) (vai ekvivalents). Siltumizolācijas izvietojumu un pārlaidumus veidot atbilstoši būvizstrādājuma ražotāja apstiprinātai montāžas tehnoloģijai. Dībeļu iestrāde atbilstoši efektīvajam stiprinājuma dziļumam un segumam, ko nosaka būvizstrādājuma ražotāja apstiprināta montāžas tehnoloģija. (apjoms bez atgriezumu rezerves) | m² | 657.70 |
| 5 | Izvadkanāli virs jumta un "S1" apdare |  |  |
|  | Mūrētie izvadkanāli virs jumta |  | 12.00 |
| 5.1 | Mūrēto izvadkanālu virsmas attīrīšana, drūpošo elementu demontāža, izdrupušu apjomu atjaunošana | gb | 12.00 |
| 5.2 | Izvadkanālu piemūrēšana ar keramzītbetona bloku mūrējumu h=200mm (Bauroc universal vai ekvivalents). (apjoms bez atgriezumu rezerves) | m | 120.00 |
| 5.3 | "S1" apdare. Mūrēto izvadu sienu izlīdzināšana un armēšana ar stiklašķiedras sietu. Zemapmetuma PVC stūra profili ar sietu (Sakret EC-100/150 vai ekvivalents). Armējošā javas kārta Sakret BAK, Stiklašķiedras siets (160g/m2) LVS203-2:2005 vai ekvivalents. Apdare ar masā tonētu dekoratīvo apmetumu SIP-B 1.5mm vai ekvivalents, nodrošinot 1.mehāniskās izturības kategoriju, ieskaitot pamatnes gruntēšanu atbilstoši krāsas piegādātāja prasībām, apmetuma tonēšana | m² | 72.00 |
| 5.4 | Skārda nosedzošo jumtiņu ar lāseņa profilu, ar pamatni izbūve mūrētajiem vēdkanāliem, skārda biezums 0.6mm, PURAL pārklājums, rūpnieciski krāsots (RR23). Ventilācijas izvada jumtiņa rāmis no skārda loksnēm 2.5x30mm, PURAL pārklājums, rūpniecisks krāsojums (RR23). Stiprinājumi ar skrūvēm 4.2x32 un paplāksni (stiprinājuma solis max.200mm) | kpl | 12.00 |
| 5.5 | Pa mūrētā/betona ventilācijas izvada perimetru vienā līmenī veikt iefrēzējumu h=max10mm, b=15mm, skārda lāseņa stiprināšanai (izvadkanāla un jumta seguma savienojuma lāsenis) | m | 120.00 |
| 5.6 | Skārda lāsenis izvadkanāla un jumta seguma savienojuma vietas nosegšanai, b=80mm, skārds 0,6mm, PURAL pārklājums, rūpnieciski krāsots (RR23). Poliuretāna hermētiķis (-40..+80C). Skārda lāseņa stiprinājums ar skrūvēm un dībeļiem 8x80 pie izvada (stiprinājuma solis 200mm). Skārda lāseņa savstarpējais stiprinājums ar 30mm pārlaidumu un kniedēm (3 gb. uz 1 savienojumu) | m | 120.00 |
|  | Skārda, PVC un metāla izvadkanāli |  |  |
| 5.7 | Skārda un metāla izvadkanālu paaugstināšana par h=800mm. Poliuretāna hermētiķis (-40..+80C) savienjuma vietā ar jumta segumu | gb | 12.00 |
| 5.8 | Skārda nosedzošo jumtiņu uzstādīšana, skārda biezums 0.6mm, PURAL pārklājums, rūpnieciski krāsots (RR23) | gb | 12.00 |
| 6 | Jumta malas apdare |  |  |
| 6.1 | Koka karkasa izbūve pa jumta perimetru (t.sk., kokmateriāls un tā zāģējuma vietu apstrāde ar impregnantu un antiseptiķi; skārda nosegelements ar lāseņa profilu; metāla stūra leņķi ar stiprības ribu; finieris; mitrumizturīgs OSB-3; stiprinājumi - skrūves, kniedes; dībeļi) (skat. AR-7) | m | 150.00 |
| 7 | "P1" Ruberoīda jumta seguma ieklāšana |  |  |
|  | "P1" jumta seguma ierīkošana |  |  |
| 7.1 | Jumta segums - kausējams bitumena ruļļu materiāls apakšklājs Unifleks EPP 4.0kg/m2 (vai ekvivalents). (t.sk., ar ruļļu materiālu jumta malas un lāseņa apdare; jumta sateces apdare; lietus ūdens sateces apdare; visu izvadu apdare 300mm augstumā). Būvizstrādājuma iestrāde atbilstoši ražotāja apstiprinātām instrukcijām. (apjoms bez atgriezumu vai pārlaidumu rezerves) | m² | 697.00 |
| 7.2 | Jumta segums - kausējams bitumena ruļļu materiāls virsklājs Unifleks EKP 5.0 kg/m2 (vai ekvivalents). (t.sk., ar ruļļu materiālu jumta malas un lāseņa apdare; jumta sateces apdare; lietus ūdens sateces apdare; visu izvadu apdare). Būvizstrādājuma iestrāde atbilstoši ražotāja apstiprinātām instrukcijām. (apjoms bez atgriezumu vai pārlaidumu rezerves) | m² | 697.00 |
| 7.3 | Deflektoru/aeratoru iestrāde atbilstoši būvizstrādājuma ražotāja apstiprinātai montāžas tehnoloģijai. Deflektoru/aeratoru apdare, montāža | gb | 13.00 |
|  | Lietus ūdens satece |  |  |
| 7.4 | Veikt esošo lietus ūdens noteku tīrīšanu un paaugstināšanu, attiecīgi par jumta siltumizolācijas slāņa un slīpumu veidojošā slāņa augstumu | gb | 4.00 |
| 7.5 | Esošo lietus ūdens noteku vietās uzstādīt atbilstoša diametra Surefix (vai ekvivalents) iekšējās notekas „galvu” ar reljefotu paplatinājumu, ar iestrādātu metāla skrūvējamu elementu jumta seguma virskārtas un sateces sietiņa savienojumam. Nodrošināt hermētiskus savienojumus un ūdens tecēšanas slīpumus virzienā uz noteku. Pirms lietus ūdens sateces elementa pasūtīšanas un uzstādīšanas precizēt esošās notekas izmērus un veidu | gb | 4.00 |
|  | Jumta drošības barjera (AR-7) |  |  |
| 7.6 | Barjeras vertikālais metāla elements - ar metāla pamatni 70x200x3mm, ar metāla leņķdzelzi 50x50x3mm, ar 2 atvērumiem d=6mm, visi savienojumi metināti, barjeras rūpniecisks krāsojums RR23 (tumši pelēks) | gb | 34.00 |
| 7.7 | Zem katra vertikālā metāla stiprinājuma pamatnes izveidot uzsildītas SBS mastikas slāni (mastikas uzlējuma laukums lielāks par barjeras pamatnes laukumu) | m² | 8.50 |
| 7.8 | Stiprinājuma dībelis 8x100 (2 stiprinājumi katram drošības barjeras elementam). Stiprinājumu veikt koka karkasa brusā | gb | 68.00 |
| 7.9 | Virs katra piestiprinātā vertikālā stiprinājuma pamatnes pārliet uzsildītu SBS mastiku un pārlīmēt ar bitumena ruļļu materiāla kārtu (mastikas uzlējuma un bitumena ruļļmateriāla laukums lielāks par barjeras pamatnes laukumu) | m² | 8.50 |
| 7.10 | Metāla trose d=5mm. (apjoms bez atgriezumu rezerves) | m | 300.00 |
| 7.11 | Troses savienošanu un nostiprināšanu nodrošināt ar dubultā liktiem troses fiskatoriem | gb | 16.00 |
| 8 | Jumta lūka "JL-1" (skat. AR-3; AR-4; AR-9) |  |  |
| 8.1 | Jumta lūkas ailas malu paaugstināšana ar keramzītbetona bloku mūrējumu b=200mm, h=600mm. Bauroc universal (vai ekvivalents) | obj. | 1.00 |
| 8.2 | Jumta lūkas JL-1 (775x742mm) montāža. Siltināta, ugunsdroša (EI-30) alumīnija lūka (nodrošināt jaunās lūkas U vērtību U≤1.8W/(m2K), blīva, ar gāzes amortizatoru, fiksējošu elementu (ķēdi), rokturi lūkas atvēršanai, slēdzeni no kāpņu telpas puses, ar metāla pakāpieniem. Lūkas vāks ar lāseņa profile - aizsardzībai pret nokrišņiem un bitumena seguma savienojuma nosegšanai. Nodrošināt lūkas bloka stabilitāti un ilglaicīgu kalpošanu, drošu ekspluatāciju. Pirms lūkas pasūtījuma veikšanas precizēt ailas izmērus uz vietas objektā | gb | 1.00 |

Īpašie noteikumi:

Būvdarbu paredzamais izpildes termiņš 60 beznokrišņu darba dienas.

- Uzdevums

- Būvuzraugam jānodrošina būvniecības ierosinātāja tiesības un intereses būvdarbu veikšanas procesā, ka arī nepieļaut:

  - būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no būvniecības ieceres dokumentācijas;

  - būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumus;

  - atkāpes no būvniecības ieceres dokumentācijas un darbu veikšanas projektā noteiktajām un citām darbu veikšanas tehnoloģijām.

- Izpildītājam jānodrošina kvalificēts personāls paredzēto būvdarbu uzraudzības veikšanai, ar attiecīgiem sertifikātiem.

- Būvuzrauga pienākumi:

  - pirms būvdarbu uzsākšanas izstrādāt būvuzraudzības plānu un pievienot konkrētajai būvniecības lietai būvniecības informācijas sistēmā;

  - nepieļaut atkāpes no būvniecības ieceres dokumentācijas;

  - iepazīties ar būvniecības ierosinātāja un būvdarbu veicēja līguma nosacījumiem attiecībā uz būvdarbu apjomu un izpildi;

  - pārbaudīt, vai pirms būvdarbu uzsākšanas ir izpildīti būvdarbu sagatavošanas nosacījumi;

  - atrasties objektā vismaz 3 (trīs) dienas nedēļā, minimālais būvuzrauga atrašanas laiks ojektā – 2 (divas) stundas, ārkārta gadījumos, pēc Pasūtītāja pieprasījuma, ierasties objektā 2 (divu) stundu laikā;

  - pārbaudīt būvdarbu secības un kvalitātes atbilstību būvniecības ieceres dokumnentācijai, darbu veikšanas projektam, kā arī būvniecību, darba aizsardzību, vides aizsardzību un ugunsdrošību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;

  - pārbaudīt būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu atbilstību apliecinošos dokumentus, kā arī būvizstrādājumu atbilstību būvniecības ieceres dokumentācijai;

  - pārbaudīt veikto būvdarbu apjomus;

  - pārbaudīt objektu, kā arī izbūvēto konstrukciju un inženiersistēmu atbilstību būvniecības ieceres dokumentācijas risinājumiem;

  - izdarīt ierakstus būvdarbu žurnālā, tai skaitā par objekta pārbaudēs konstatētiem trūkumiem un būvdarbu vadītāja prombūtni;

  - vizuāli fiksēt (piemēram, fotogrāfijā) būvuzraudzības plānā noteikto būvdarbu posmu pabeigšanu;

  - ierasties būvlaukumā pēc autoruzrauga (ja tāds paredzēts), būvdarbu veicēja, būvinspektora vai citas būvvaldes amatpersonas pirmā uzaicinājuma;

  - piedalīties būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā; tai skaitā kontrolēt darbu izpildes kvalitāti;

  - pieņemt tikai tos darbus, kas izpildīti atbilstoši būvniecības ieceres dokumentācijai un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

  - normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, saskaņot izmaiņas, kas attiecas uz palīgdarbiem darbiem, papildus darbiem un izslēgtiem darbiem esošā Būvdarbu līguma cenas ietvaros, kas būtiski neizmaina darbus un nepasliktina gala rezultātu un kuru izmaksas kopsumma nepārsniedz tāmē norādīto kopējo summu;

  - normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izvērtēt, saskaņot un pieņēmt būvdarbu laikā konstatētos neparēdzētos darbus vai papilddarbus;

  - kontrolēt būvdarbu žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi;

  - ziņot būvniecības ierosinātājam un atbildīgajām institūcijām par būvdarbu vadītāja prombūtni būvdarbu laikā, būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumiem būvdarbu sagatavošanas un būvdarbu laikā, kā arī par atkāpēm no būvniecības ieceres dokumentācijas;

  - nekavējoties izziņot strādājošo evakuāciju no būvlaukuma, ja būvlaukumā konstatētas bīstamas konstrukciju deformācijas, sabrukšanas pazīmes vai tieši ugunsgrēka izcelšanās vai eksplozijas draudi, un paziņot par to būvniecības ierosinātājam, būvvaldei, kā arī, ja nepieciešams, izsaukt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un citu speciālo dienestu pārstāvjus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Būvuzraugs rīkojumus un darbības koordinē ar atbildīgo būvdarbu vadītāju;

  - piedalīties būves pieņemšanā ekspluatācijā;

  - informēt attiecīgo būvvaldi vai biroju, ja objekta ekspluatācija ir uzsākta patvaļīgi;

  - informēt būvniecības ierosinātāju par objektiem, kuriem būvspeciālists ir piesaistīts;

  - parakstīt vai būvniecības informācijas sistēmā apstiprināt apliecinājumu par būves gatavību ekspluatācijai, ja objekts ir realizēts atbilstoši buvniecības ieceres dokumentācijai un ir izpildīti šī uzdevuma 3.9. apakšpunktā noteiktajā kārtībā izteiktie būvuzrauga norādījumi;

  - neizpaust trešajām personām Pasūtītāja konfidenciālu informāciju, kas tam kļuvusi zināma, sniedzot Pakalpojumu.

- Būvuzrauga tiesības:

  - pieprasīt no būvniecības ierosinātāja un būvdarbu veicēja jebkurus būvniecības ieceres dokumentācijas dokumentus, lai iegūtu precīzu pārskatu par būvdarbu gaitu un būvdarbu izpildi atbilstoši būvniecības ieceres dokumentācijai un, ja nepieciešams, par būvdarbu izpildītāju kvalifikāciju, ja attiecīgā informācija un dokumenti nav pieejami būvniecības informācijas sistēmā;

  - pieprasīt uzbūvēto konstrukciju un segto darbu atsegšanu, ja turpmākā darbu izpildes procesā rodas pamatotas šaubas par kāda darba izpildes kvalitāti un atbilstību būvniecības ieceres dokumentācijai;

  - ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no būvniecības ieceres dokumentācijas vai netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvos vai darba aizsardzību, vides aizsardzību un ugunsdrošību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības, pārtraukt būvdarbus uz laiku, kamēr tiek novērsti konstatētie trūkumi, vai iesniegt attiecīgi būvniecības ierosinātājam, būvvaldei, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam vai Valsts darba inspekcijai motivētu rakstisku pieprasījumu apturēt būvdarbus;

  - ierosināt atbildīgā būvdarbu vadītāja, kā arī atsevišķo darbu būvdarbu vadītāju būvprakses sertifikāta apturēšanu vai anulēšanu, ja būvdarbos atkārtoti tiek pieļautas profesionālas kļūdas vai normatīvo aktu pārkāpumi;

  - vienpusēji atkāpties no būvuzraudzības līguma vai atteikties no pienākuma pildīšanas (ja būvuzraugs ir norīkots) un rakstiski informēt par to attiecīgo būvvaldi vai biroju, ja būvniecības ierosinātājs pieprasa veikt darbības, kas ir pretrunā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;

  - informēt būvniecības ierosinātāju, autoruzraugu un būvvaldi vai institūciju, kas pilda būvvaldes funkcijas, iesniedzot detalizētus aprēķinus, ja būvuzraugam ir radušās pamatotas šaubas par būvniecības ieceres dokumentāācijā ietvertajiem tehniskajiem risinājumiem.

- Būvuzraudzības plānā, ņemot vērā būves specifiku, sākotnēji ietver šādu informāciju:

  - nepieciešamās pārbaudes un to apjoms, ievērojot darbu organizēšanas projektā un darbu veikšanas projektā, ja tāds tiek izstrādāts, ietvertos darbu posmus (piemēram, būvdarbu sagatavošana, tai skaitā būvasu nospraušana, un pamatu, pazemes stāvu izbūve, inženiertīklu pievadu izbūve, ēkas karkasa vai nesošo konstrukciju izbūve);°

  - iespējamo risku novērtējumu būvdarbu laikā;

  - būvdarbu stadijas, kuras ir jāfiksē vizuāli (piemēram, fotogrāfijā), lai pārliecinātos par būvdarbu kvalitāti;

  - dalība būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā;

  - risks, ko var radīt būves nojaukšanas vai demontāžas gaitā radušies bīstamie atkritumi.

- Ja būves realizācijai ir izstrādāts darbu veikšanas projekts, būvuzraugs precizē būvuzraudzības plānu un iesniedz to institūcijā, kura veic būvdarbu kontroli. Būvuzraudzības plānu precizē, ja darbu veikšanas projektā izdarītās izmaiņas skar būvuzraudzības plānā ietvertos darbu posmus.

- Būvuzraugs pirms būves nodošanas ekspluatācijā pievieno būvniecības informācijas sistēmā pārskatu par būvuzraudzības plānā norādīto pasākumu savlaicīgu izpildi un apliecina, ka būve ir uzbūvēta atbilstoši būvdarbu kvalitātes prasībām un normatīvajiem aktiem.

Pielikumā: būvniecības ieceres dokumentācija

3.pielikums

Piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2023/119P

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

„Būvuzraudzības veikšana objektā “Ruberoīda jumta seguma nomaiņa un siltumizolācijas ierīkošana dzīvojamā mājā Enerģētiķu šķērsielā 12, Daugavpilī, saskaņā ar projektu””,

identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2023/119P

Iepazinušies ar iepirkuma „Būvuzraudzības veikšana objektā “Ruberoīda jumta seguma nomaiņa un siltumizolācijas ierīkošana dzīvojamā mājā Enerģētiķu šķērsielā 12, Daugavpilī, saskaņā ar projektu””, ID Nr.SIA DDZKSU 2023/119P prasībām, piedāvājam ievērojot darba uzdevumā noteiktas prasības un Latvijas Republikas normatīvos aktus attiecīgajā jomā, veikt darba uzdevumu par šādu summu:

| Nr. | Iepirkuma nosaukums | Līgumcena euro bez PVN | Līgumcena euro ar PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Būvuzraudzības veikšana objektā “Ruberoīda jumta seguma nomaiņa un siltumizolācijas ierīkošana dzīvojamā mājā Enerģētiķu šķērsielā 12, Daugavpilī, saskaņā ar projektu” |  |  |
| KOPĀ: |  |  |

Mēs apliecinām, ka:

- Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

- Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajā specifikācijā norādītās prasības.

- Piedāvājuma summā iekļautas visas pretendenta paredzamās izmaksas un visi normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un nodevas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvai pakalpojumu izpildei.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

4.pielikums

Piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2023/119P

# Objekta apsekošanas AKTS

Būvuzraudzības veikšana objektā “Ruberoīda jumta seguma nomaiņa un siltumizolācijas ierīkošana dzīvojamā mājā Enerģētiķu šķērsielā 12, Daugavpilī, saskaņā ar projektu”

identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2023/119P

Pasūtītājs: SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Būvuzņēmējs: ____„________________”, reģ. Nr.________________________

Pretendenta pārstāvis ar savu parakstu apliecina, ka:

1) tika veikta apsekošana;

2) darbu sastāvs un apjoms ir skaidrs un pietiekošs kvalitatīviem darbiem;

3) piedāvātajā cenā tiks iekļauti visi izdevumi, kas ir nepieciešami kvalitatīvu darbu izpildei objektā (-os);

4) iebildumu par darbu apjomu nav.

| Objekta adrese | Datums (dd.mm.gg.) | Pretendenta pārstāvis (vārds, uzvārds, paraksts) | SIA “DDzKSU” pārstāvis (vārds, uzvārds, paraksts) |
| --- | --- | --- | --- |

# Text boxes

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”

Reģ. Nr. 41503002485

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417,

tālr.654-07260, fakss 654-38872

e-pasts: pasts@ddzksu.lv