UZAICINĀJUMS PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI

Daugavpilī

2023.gada 6.jūnijā

## Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2023/145P

„Dzīvojamās mājas Piekrastes ielā 35 (6. un 7.ieejas), Daugavpilī, KPN paneļu un ruberoīda jumta remonts, pārklāšana ar poliuretāna hidroizolācijas bezšuvju membrānu”

- Pasūtītājs

# SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālrunis: 654 07260

Fakss:     654 38872

E-pasts:  ingrida.nezberte@ddzksu.lv

Mājas lapā: www.ddzksu.lv

Kontaktpersona – iepirkumu speciālists Ingrīda Nežberte, tālr.654 07290

Kontaktpersona tehniskajos jautājumos – 2.NAI ēku būvinženieris Alina Jasjukjaņeca, tālr. 654 44031; RTD ēku būvinženieris Nadežda Gaļimska, tālr. 654 07275

- Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Dzīvojamās mājas Piekrastes ielā 35 (6. un 7.ieejas), Daugavpilī, KPN paneļu un ruberoīda jumta remonts, pārklāšana ar poliuretāna hidroizolācijas bezšuvju membrānu (2.pielikums).

3.	Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, personīgi SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, pie administratora (1.stāvā) vai uz e-pastu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.

4.	Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2023.gada 21.jūnijam plkst. 14:00.

Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un atdod vai nosūta atpakaļ Pretendentam. Pasūtītājs neparedz piedāvājumu atsaukšanu un grozīšanu. Pretējā gadījumā Pasūtītājs neatver un neizskata pretendenta piedāvājumus.

5. Paredzamais līguma izpildes termiņš: 40 (četrdesmit) beznokrišņu darba dienas.

6. Pretendentam jābūt reģistrētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā un Būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgos reģistros ārvalstīs.

7. Piedāvājumā jāiekļauj:

  - pretendenta rakstisks iesniegums par dalību iepirkumā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts – 1.pielikums);

  - pretendenta speciālistu profesionālo kompetenci apliecinošo dokumentu un sertifikātu kopijas, kas saskaņā ar esošajiem normatīvajiem aktiem nepieciešami tehniskajā specifikācijā (darba uzdevumā) noteikto darbu veikšanai un šo speciālistu apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību konkrēta līguma izpildei, ja viņi nav reģistrēti pretendenta būvkomersantu reģistrā;

  - pretendenta rakstisks apliecinājums, ka pretendentam ir pieredze iepirkuma priekšmetā minēto būvdarbu veikšanā ar informāciju par būtiskākiem veiktajiem būvdarbiem iepriekšējo triju gadu laikā vai īsākā laika periodā, ja pretendents ir dibināts vēlāk. Informācijā par veiktajiem būvdarbiem, kas raksturo šajā punktā prasīto pieredzi, ietvert ziņas par attiecīgo būvdarbu apjomu, būvju veidiem, izpildes termiņu un vietu, kā arī par to, vai visi darbi ir pienācīgi pabeigti. Informāciju par veiktajiem būvdarbiem ierakstīt zemāk esošajā tabulā:

| Nr. p.k. | Pasūtītāja nosaukums, kontaktpersona, tālrunis | Līguma darbības termiņš | Līgumcena (bez PVN) | Līguma īss raksturojums (priekšmets) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Tabulai pievienot ne mazāk, ka 3 atsauksmes no uzņēmumiem.

  - pretendenta un būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polišu kopijas vai, ja tādu nav, pretendenta apliecinājums, ka, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, viņš pēc būvdarbu līguma slēgšanas nekavējoties veiks pretendenta un būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar noteikto normatīvajos aktos apdrošināšanas kārtību;

  - finanšu piedāvājums iesniedzams atbilstoši darba uzdevumam saskaņā ar 3.pielikumu, pievienojot tam lokālo tāmi, kas sastādīta saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumiem Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”. Cena jānorāda euro un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma izpildi. Izmaksas jānorāda EUR bez PVN;

  - objekta apsekošanas akts iesniedzams atbilstoši darba uzdevumam saskaņā ar 4.pielikumu.

  - Ja piedāvājumu iesniedz drukātā veidā, tad vienā eksemplārā, lapas cauršūtas, numurētas un aizzīmogotas. Piedāvājums ir jāiesniedz aizlīmētā aploksnē. Visiem pretendenta sagatavotajiem dokumentiem un to atvasinājumiem ir jābūt noformētiem Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.

8. Pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai mājas lapā par konkrēto iepirkumu. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

9. Paziņojums par rezultātiem tiks publicēts mājas lapā: www.ddzksu.lv.

10. Līgums tiks noslēgts pēc līguma cenas saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem.

11. Izraudzītajam pretendentam 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma saņemšanas dienas jāparaksta tas un jānogādā atpakaļ pasūtītājam uz juridisko adresi. Pēc šī termiņa notecējuma pasūtītājs ir tiesīgs noslēgt iepirkuma līgumu ar nākošo pretendentu.

Pielikumā: 1. Pieteikums dalībai iepirkumā (veidlapa);

2. Tehniskais uzdevums (darba uzdevums);

3. Finanšu piedāvājums (veidlapa);

4. Objekta apsekošanas lapa (veidlapa).

Iepirkumu speciālists	                                                 		Ingrīda Nežberte

Nežberte 654 07290

ingrida.nezberte@ddzksu.lv

1.pielikums

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2023/145P

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

„Dzīvojamās mājas Piekrastes ielā 35 (6. un 7.ieejas), Daugavpilī, KPN paneļu un ruberoīda jumta remonts, pārklāšana ar poliuretāna hidroizolācijas bezšuvju membrānu”

identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2023/145P

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> **

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Faktiskā adrese |  |
| Bankas rekvizīti: nosaukums |  |
| Kods |  |
| Konta numurs |  |
| Tālrunis, fakss: |  |
| E-pasts |  |
| Kontaktpersona |  |

1. Uzņēmuma direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1.1. Iepazinās ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ.Nr.41503002485 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „Dzīvojamās mājas Piekrastes ielā 35 (6. un 7.ieejas), Daugavpilī, KPN paneļu un ruberoīda jumta remonts, pārklāšana ar poliuretāna hidroizolācijas bezšuvju membrānu”, (ID.Nr. SIA DDZKSU 2023/145P) dokumentāciju, t.s. tehnisko (darba) uzdevumu un piekrīt visiem iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām, garantē attiecīgo prasību izpildi.

1.2. Apņemas izpildīt visas iepirkuma dokumentācijā un attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

1.3. Apliecina, ka dokumentācijas izstrādāšana tiks veikta atbilstoši tehniskās specifikācijas (darba uzdevuma), Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām, kā arī apbūves noteikumiem un tehniskiem noteikumiem.

1.4. Garantē, ka būvniecības darbos tiks izmantoti materiāli, kuri sertificēti un atbilst Latvijas Republikas standartiem un normatīvajos aktos noteiktām prasībām.

1.5. Tam ir normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodarbināts personāls ar atbilstošu kvalifikāciju, kas ļauj nodrošināt tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi.

1.6. Piekrīt SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” iesniegtās lokālās tāmes izsniegšanai dzīvojamās mājas Piekrastes ielā 35, Daugavpilī, dzīvokļu īpašniekiem izskatīšanai.

1.7. Piedāvājums ir spēkā 180 dienas no noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

2. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

2.1. ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts.

Personas ar paraksta tiesībām:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.

2.pielikums

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2023/145P

DARBA UZDEVUMS

Dzīvojamās mājas Piekrastes ielā 35 (6. un 7.ieejas), Daugavpilī, KPN paneļu un ruberoīda jumta remonts, pārklāšana ar poliuretāna hidroizolācijas bezšuvju membrānu

| Nr. p.k. | Darbu nosaukums | Mērv. | Darba apjoms |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | DVP (darbu veikšanas projekta un būvdarbu ģenerālplāna (shēmas) izgatavošana un saskaņošana ar SIA „DDzKSU” un citiem Daugavpils pilsētas atbildīgajiem iestādēm (ja nepieciešams)). Sagatavošanas darbi saskaņā DVP. | obj. | 1 |
|  | Remontdarbi |  |  |
| 2. | Jumta daļu virsmu sakārtošana un notīrīšana pirms jumta atjaunošanas darbu veikšanas, kausējamā bitumena ruļļu materiāla noņemšana no KPN paneļu un citām dzelzsbetona virsmām, vietām. | m2 | 591.00 |
| 3. | Jumta virsmu sagatavošana, mazgāšana ar augstspiediena strūklu (KPN paneļu un citu dzelzsbetona virsmu - betonēšana vietām, nepieciešamo slīpumu izveidošana ar cementa javu M10 ) | m2 | 591.00 |
| 4. | Dzelzsbetona seglistēs (L=5,40m*,b=0,32m*,h=0,14m*) atjaunošana (veidņu uzstādīšana un betonēšana (remonta java ,,ARDEX A 46" (vai ekvivalents)) | gb | 18.00 |
| 5. | Ruberoida jumta virs atkrituma vadiem attīrīšana , sagatavošana un mazgāšana ar augstspiediena strūklu | m2 | 12.00 |
| 6. | Jumta daļu savienojuma vietu un plaisu aizdare un hermatizācija ar mastiku vai hermētiķi (Ieverot Nr. I. punkta prasības) | t.m | 115.00 |
| 7. | Jumta detaļu apstrāde ar vien komponenta, poliuretāna membrānu (Ieverot Nr. I. punkta prasības) | m2 | 28.00 |
| 8. | Jumta un parapeta virsmu, parapeta sienas un ventilācijas kanālu gruntēšana ar grunti, kurš paredzēts pielietošanai izvelētai poliuretāna hidroizolācijas bezšuvju membrānas sistēmai (Ieverot Nr. I. punkta prasības un noradīt nepieciešamus parametrus saskaņā ar Nr. III. punkta prasībām) | m2 | 591.00 |
| 9. | Ventilācijas kanālu uzgalvju remonts | gb | 2.00 |
| 10. | Jumta metāla lūkas un nožogojuma tīrīšana, remonts, sagatavošana krāsošanai | m2 | 18.00 |
| 11. | Jumta metāla lūkas un nožogojuma krāsošana (grunts-emalja Rilak Neosprint 30 (vai ekvivalents ) pelēkā tonī) | m2 | 18.00 |
| 12. | Ruberoida jumta virs atkrituma vadiem gruntēšana ar grunti, kurš paredzēts pielietošanai izvelētai poliuretāna hidroizolācijas bezšuvju membrānas sistēmai (Ieverot Nr. I. punkta prasības un noradīt nepieciešamus parametrus saskaņā ar Nr. III. punkta prasībām) | m2 | 12.00 |
| 13. | Jumtiņu demontāža virs ķieģeļu ventilācijas kanāliem | gb | 8 |
| 14. | Skārda jumtiņu uzstādīšana virs ķieģeļu ventilācijas kanāliem | gb | 8 |
| 15. | Jumta un parapeta virsmu, parapeta sienas un ventilācijas kanālu uzgalvju pārklāšana ar hidroizolāciju un aizsardzību šķidro poliuretāna membrānu vietām iestrādājot geotekstīlu (Ieverot Nr. I., II punktu prasības un noradīt nepieciešamus parametrus saskaņā ar Nr. III. punkta prasībām) | m2 | 591.00 |
| 16. | Ruberoida jumta virs atkrituma vadiem pārklāšana ar hidroizolāciju un aizsardzību šķidro poliuretāna membrānu vietām iestrādājot geotekstīlu (Ieverot Nr. I., II punktu prasības un noradīt nepieciešamus parametrus saskaņā ar Nr. III. punkta prasībām) | m2 | 12.00 |
| 17. | Jumta un parapeta virsmu, parapeta sienas un ventilācijas kanālu uzgalvju pārklāšana ar aizsardzības pārklājumu pret UV stariem (Ieverot Nr. I., II punktu prasības un noradīt nepieciešamus parametrus saskaņā ar Nr. III. punkta prasībām) | m2 | 591.00 |
| 18. | Jumta virsmu virs atkrituma vadiem ar aizsardzības pārklājumu pret UV stariem (Ieverot Nr. I., II punktu prasības un noradīt nepieciešamus parametrus saskaņā ar Nr. III. punkta prasībām) | m2 | 12.00 |
| 19. | Skārda jumtiņu uzstādīšana virs atkrituma vada ventilācijas kanāliem | gb | 2.00 |
| 20. | Pret putnu iekļūšanas ventilācijas šahtā tērauda sieta uzstādīšana | gb | 8.00 |
| 21. | Būvgružu izvešana (ar iekraušanu) uz izgāztuvi | m3 | 3.00 |
|  | Virs lodžijām |  |  |
| 22. | Lodžijas jumta ar uzlaidumu uz sienām attīrīšana sagatavošana un mazgāšana ar augstspiediena strūklu | m2 | 78.00 |
| 23. | Lodžijas jumta ar uzlaidumu uz sienām gruntēšana ar grunti, kurš paredzēts pielietošanai izvelētai poliuretāna hidroizolācijas bezšuvju membrānas sistēmai (Ieverot Nr. I. punkta prasības un noradīt nepieciešamus parametrus saskaņā ar Nr. III. punkta prasībām) | m2 | 78.00 |
| 24. | Jumta savienojuma vietu un plaisu aizdare un hermatizācija ar mastiku vai hermētiķi (Ieverot Nr. I. punkta prasības) | t.m | 17.00 |
| 25. | Jumta detaļu apstrāde ar vien komponenta, poliuretāna membrānu (Ieverot Nr. I. punkta prasības) | m2 | 1.00 |
| 26. | Lodžijas jumta ar uzlaidumu uz sienām pārklāšana ar hidroizolāciju un aizsardzību šķidro poliuretāna membrānu vietām iestrādājot geotekstīlu (Ieverot Nr. I., II punktu prasības un noradīt nepieciešamus parametrus saskaņā ar Nr. III. punkta prasībām) | m2 | 78.00 |
| 27. | Poliuretāna membrānas pārklāšana ar aizsardzības pārklājumu pret UV stariem (Ieverot Nr. I., II punktu prasības un noradīt nepieciešamus parametrus saskaņā ar Nr. III. punkta prasībām) | m2 | 78.00 |
| 28. | Būvgružu izvešana (ar iekraušanu) uz izgāztuvi | m3 | 0.5 |

Prasības:

- Finanšu piedāvājumā (tāmē) izmanot produktus no vienas poliuretāna hidroizolācijas bezšuvju membrānas sistēmas, vai citus produktus, kuri ieteicami izmantošanai ar bezšuvju membrānas Ražotāju un atbilst pielietošanai dotam objektam.

- Atļauts izmantot tikai membrānu, izgatavotu no tīra poliuretāna. Nav atļauta membrānas un aizsardzības pārklājuma pret UV stariem šķīdināšana ar jebkāda veida šķīdinātājiem.

- Pozīcijās Nr.8.,12.,15.,16.,17.,18.,23.,26.,27 noradīt izvelētas poliuretāna hidroizolācijas bezšuvju membrānas sistēmas konkrētu produktu ar nosaukumu. Saskaņā ar Ražotāja prasībām pozīcijā noradīt nepieciešamo slāņu daudzumu, produkta patēriņu uz 1,0m2 (vienam slānim, vai dažādiem slāņiem (katram atsevišķi un kopējo patēriņu), kā arī ja ar Ražotāju reglamentēts – kopējo pārklājuma biezumu. Atļauts pievienot piedevas, kuras uzlabo membrānas īpašības, ar to nosaukumu noradīšanu pozīcijā un membrānas Ražotāja rekomendācijām (skat. punktus Nr. IV., V.). Membrānas slāņiem jābūt dažādās krāsās.

- Poliuretāna hidroizolācijas bezšuvju membrānas sistēmai vai katram pielietojamam produktam, finanšu piedāvājumā pievienot montāžas/ pielietošanas instrukcijas valsts valodā.

- Poliuretāna hidroizolācijas bezšuvju membrānas sistēmai vai katram pielietojamam produktam, finanšu piedāvājumā pievienot ekspluatācijas īpašību deklarāciju atbilstoši ES regulas Nr. 305/2011 prasībām, valsts valodā;

- Cinkotā skārda elementu biezumam ir jābūt t>min 0,6mm. Cinkotā skārda aizsargpārklājumam ir jābūt nemazākam par Zn 275g/m2, skārda biezumam t>min 0,7mm, (atbilst LVS EN 14783:2013 „Pilnbalstāmas metāla loksnes un sloksnes, kas paredzētas jumtiem, ārējiem un iekšējiem apšuvumiem. Izstrādājumu specifikācija un prasības”).

Noteikumi:

- Pirms finanšu piedāvājuma sastādīšanas patstāvīgi apmeklēt objektu, veikt darbu apjomu pārbaudi. Pēc iepirkuma noslēgšanas iebildumi par darba apjomu neatbilstību netiks pieņemti.

- Jāievēro visu normatīvo aktu prasības, kas saistītas ar darbu izpildi. Jānodrošina ugunsdrošības, darba drošības un vides aizsardzības normu ievērošana.

- Veicot darbus, nepieciešamības gadījumā uzstādīt atsevišķu elektrisko skaitītāju elektroenerģijas patēriņa uzskaitei. Pēc remontdarbu pabeigšanas apmaksāt par izmantoto elektroenerģiju SIA “DDzKSU”.

- Pēc jumta remonta darbu izpildīšanas veikt mājas lietusūdens kanalizācijas sistēmas tīrīšanu.

- Garantijas periods – 5 gadi, no izpildīto darbu akta parakstīšanas brīža. Pēc pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīža trīs darba dienu laikā iesniegt Pasūtītājam Garantijas perioda polisi uz 5 gadiem uz Pasūtītāja vārda ar garantijas laika nodrošinājuma apmēru 2% no Līguma kopsummas.

- Garantija nokrišņu neiekļūšanai telpās remontdarbu laikā.

- Darbu izpildes termiņš –2023.g. Remontdarbus veikt 40 bez nokrišņu darba dienu laikā pēc DVP darbu veikšanas projekta saskaņošanas ar SIA „DDzKSU” un citiem Daugavpils pilsētas atbildīgajiem iestādēm (ja nepieciešams).

- Remontdarbu izpildes laikā ir jāsagatavo segto darbu akti, pieaicinot uz darba vietu pasūtītāja pārstāvi, pieņemt darbus ar aktu parakstīšanu no abām pusēm, pievienojot būvizstrādājumu atbilstību apliecinošu dokumentāciju, tehnisko pasi, instrukciju vai cita veida kvalitāti apliecinošus dokumentus, pieaicinot pasūtītāja pārstāvi šādiem darbu veidiem:

- Betonēšanas darbi ar javu;

- Aizdarīšanas darbi ar hermētiķu;

- Jumta virsmas gruntēšanas darbi;

- Jumta virsmas pārklāšana ar hidroizolāciju.

- Garantijas serviss – garantijas laikā jumtu apsekot 2 reizes gadā – oktobrī un martā. Apsekot jumtu kopā ar SIA „DDzKSU” attiecīgā NAI pārstāvi, par to attiecīgi iesniedzot SIA „DDzKSU” RTD nodaļai apsekošanas aktu un fotofiksāciju ar datuma norādi.

- Darbuzņēmējam jābūt celtniecības darbu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise. Darbu veikšanai iesniegt visu risku apdrošināšanas polisi.

- Visiem materiāliem jābūt ekspluatācijas īpašību deklarācijas atbilstoši ES regulas Nr.305/2011 prasībām. Ekspluatācijas īpašību deklarācijā būvizstrādājumu raksturlielumu atbilstību un citām prasībām jābūt noradītām atbilstoši aktuāliem LVS EN standartiem, Latvijas valsts būvnormatīviem un citiem Latvijas Republikas standartiem un normatīvajiem aktiem.

- Tāmi sastādīt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” prasībām.

- Tāmē paredzēt būvniecības izmaksas neparedzētiem darbiem 2% apmērā.

- Visus remontdarbus veikt ievērojot būvniecības tehnoloģijas, normatīvus un tehniskos noteikumus.

- Pretendentiem pievienot analoģisko būvobjektu sarakstu par pēdējiem trim gadiem un atsauksmes, ne mazāk kā no trim uzņēmumiem.

3.pielikums

Piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2023/145P

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

„Dzīvojamās mājas Piekrastes ielā 35 (6. un 7.ieejas), Daugavpilī, KPN paneļu un ruberoīda jumta remonts, pārklāšana ar poliuretāna hidroizolācijas bezšuvju membrānu”

identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2023/145P

Iepazinušies ar iepirkuma „Dzīvojamās mājas Piekrastes ielā 35 (6. un 7.ieejas), Daugavpilī, KPN paneļu un ruberoīda jumta remonts, pārklāšana ar poliuretāna hidroizolācijas bezšuvju membrānu” ID Nr.SIA DDZKSU 2023/145P prasībām, piedāvājam ievērojot darba uzdevumā noteiktas prasības un Latvijas Republikas normatīvos aktus attiecīgajā jomā, veikt darba uzdevumu par šādu summu:

| Nr. | Iepirkuma nosaukums | Līgumcena euro bez PVN | Līgumcena euro ar PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dzīvojamās mājas Piekrastes ielā 35 (6. un 7.ieejas), Daugavpilī, KPN paneļu un ruberoīda jumta remonts, pārklāšana ar poliuretāna hidroizolācijas bezšuvju membrānu |  |  |
| KOPĀ: |  |  |

Mēs apliecinām, ka:

- Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

- Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajā specifikācijā norādītās prasības.

- Piedāvājuma summā iekļautas visas pretendenta paredzamās izmaksas un visi normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un nodevas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvai pakalpojumu izpildei.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

4.pielikums

Piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2023/145P

# Objekta apsekošanas AKTS

Dzīvojamās mājas Piekrastes ielā 35 (6. un 7.ieejas), Daugavpilī, KPN paneļu un ruberoīda jumta remonts, pārklāšana ar poliuretāna hidroizolācijas bezšuvju membrānu

identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2023/145P

Pasūtītājs: SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Būvuzņēmējs: ____„________________”, reģ. Nr.________________________

Pretendenta pārstāvis ar savu parakstu apliecina, ka:

1) tika veikta apsekošana;

2) darbu sastāvs un apjoms ir skaidrs un pietiekošs kvalitatīviem darbiem;

3) piedāvātajā cenā tiks iekļauti visi izdevumi, kas ir nepieciešami kvalitatīvu darbu izpildei objektā (-os);

4) iebildumu par darbu apjomu nav.

| Objekta adrese | Datums (dd.mm.gg.) | Pretendenta pārstāvis (vārds, uzvārds, paraksts) | SIA “DDzKSU” pārstāvis (vārds, uzvārds, paraksts) |
| --- | --- | --- | --- |

# Text boxes

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”

Reģ. Nr. 41503002485

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417,

tālr.654-07260, fakss 654-38872

e-pasts: pasts@ddzksu.lv